## Slide 1: Tipos de Pernos
Lectura de Manuales y Planos
Especialidad Mecánica Industrial
Plan Común
Módulo Mecánica de Banco

## Slide 2: TEMAS
Cabeza de perno
Cabeza hexagonal
Partes del perno
TEMA N°1
PARTES DEL PERNO
TEMA N°2
PERNOS MÉTRICOS Y WHITWORTH
TEMA N°3
FABRICACIÓN DE ROSCAS
Pernos y tuercas Whitworth
Pernos y tuercas métricas
Plantilla cuenta hilos
Juegos de machos
Terrajas

## Slide 3: TEMA N°1 PARTES DEL PERNO

## Slide 4: PERNOS MÉTRICOS
Una forma que tenemos para identificar los pernos es reconociendo su cabeza como se muestra a continuación.
IMAGEN | FORMA DE CABEZA
 | Hexagonal
 | Redonda
 | Avellanada
 | Moleteada
 | Allen

## Slide 5: PERNOS CABEZA HEXAGONAL
Según el grado (ASTM) o clase (ISO) que se indica en la cabeza del perno a través de ranuras o números como se muestra a continuación.
PERNOS CABEZA HEXAGONAL MÉTRICA (ISO) |  |  |  | 
CLASE | DIÁMETRO NOMINAL DEL PERNO | ESFUERZO DE RUPTURA (Mpa) | MATERIAL | CABEZA
5.8 | DESDE M6 HASTA M38 | 490 | ACERO DE BAJO O MEDIANO CARBONO | 
8.8 | M6 HASTA M16 SOBRE M16 HASTA M38 | 785 785 | ACERO DE MEDIO CARBONO TEMPLADO Y REVENIDO | 
10.9 | DESDE M6 HASTA M38 | 980 | ACERO ALEADO TEMPLADO Y REVENIDO | 
12.9 | DESDE M6 HASTA M38 | 1176 | ACERO ALEADO TEMPLADO Y REVENIDO | 

## Slide 6: PARTES DE UN PERNO
De estos elementos uno de los más importantes es el paso, el cual se refiere a la distancia que existe entre un filete del perno con otro.

## Slide 7: TEMA N°2 PERNOS MÉTRICOS Y WHITWORTH

## Slide 8: PERNOS MÉTRICOS Y WHITWORTH
Pernos Métricos
Pernos Whitworth
Como te puedes dar cuenta los pernos métricos se caracterizan por tener un ángulo de la punta del filete de 60° mientras que los Whitworth tiene un ángulo de 55°
Donde:
P: Paso
H: Altura del triángulo generador
D: Profundidad del filete
DM: Diámetro de flancos medios
R: Radio
DE: Diámetro del perno
DF: Diámetro de la tuerca.
DT: Diámetro del fondo de la tuerca
Di: Profundidad del filete
D: Altura de contacto.

## Slide 9: TEMA N°3 FABRICACIÓN DE ROSCAS

## Slide 10: FABRICACIÓN DE ROSCAS
MACHOS
Los machos son los que se utilizan para fabricar roscas en las tuercas, es decir roscas interiores para esto previamente se debe haber perforado la pieza donde se fabricará la rosca. Para saber el diámetro de la broca debemos ver la tabla de roscas

## Slide 11: FABRICACIÓN DE ROSCAS
TERRAJAS
La terraja cuenta con una porta terraja que facilita la aplicación de la fuerza. Por otro lado es importante recalcar que tanto en el macho como en la terraja se debe considerar que a medida que se va fabricando la rosca, se tiene que girar en el sentido de avance pero a su vez devolver, por ejemplo avanzar 1 vuelta y devolverse media vuelta.