## Slide 1
En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
SECTOR ELECTRÓNICA | NIVEL 4° MEDIO
MÓDULO 7
OPERACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL ELÉCTRICO INDUSTRIAL

## Slide 2
ACTIVIDAD 3
CONTADORES Y OPERADORES ARITMÉTICOS
MÓDULO 7 | OPERACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL ELÉCTRICO INDUSTRIAL

## Slide 3
Modificar programas y parámetros en equipos y sistemas eléctricos y electrónicos utilizados en control de procesos, según requerimientos operacionales del equipo o planta y la normativa eléctrica vigente.
APRENDIZAJE ESPERADO
METODOLOGÍA SELECCIONADA
Aprendizaje basado en Problemas
CONTADORES Y OPERADORES ARITMÉTICOS

## Slide 4
MENÚ DE LA ACTIVIDAD
3
CONTADORES Y OPERADORES ARITMÉTICOS
1
2
3
4
5
6
7
8
Actividad de conocimientos previos “Tipos de Contadores en PLC”
Contadores ascendentes.
Contadores descendentes.
Tipo de datos.
Actividad ¿Cuánto hemos aprendido.?
Operadores lógicos booleanos.
Actividad Práctica
Ticket de Salida

## Slide 5
CONOCIMIENTOS PREVIOS
ACTIVIDAD
3
CONTADORES Y OPERADORES ARITMÉTICOS
¡Ahora veamos cómo lo que ya has aprendido refuerza y mejora lo que estás a punto de aprender!

## Slide 6
¿QUÉ SON LOS CONTADORES?
Dada la necesidad de realizar el conteo de piezas o eventos en un PLC se dispone de un bloque de programa especializado para dicha función, los contadores -como su nombre lo indica- permiten registrar el conteo de eventos (piezas, accionamientos, señales de activaciones, etc.)
Podemos dividirlos en 2 tipos principalmente: contadores incrementales o ascendentes CTU, contadores decrementales o descendentes CTD.
Aplicación práctica de conteo de piezas.

## Slide 7
TIPOS DE DATOS

## Slide 8
El bloque de contador CTU incrementa el valor de conteo cada vez que recibe una señal en el terminal CU, una vez alcanzado el valor PV (valor final para el conteo) se activa su salida Q. Cabe señalar que tanto la señal de entrada como la de salida debe ser de 1 bit 0 ó 1 lógico.
Para regresar la cuenta a cero se debe enviar una señal atreves de S2 en el terminal de Reset.
CONTADORES ASCENDENTES
CONTADOR INCREMENTAL

## Slide 9
El bloque de contador CTU incrementa el valor de conteo cada vez que recibe una señal en el terminal CU, una vez alcanzado el valor PV (valor final para el conteo) se activa su salida Q.
Cabe señalar que tanto la señal de entrada como la de salida debe ser de 1 bit 0 ó 1 lógico.
CONTADOR DECREMENTAL
CONTADORES ASCENDENTES

## Slide 10
BLOQUE DE COMPARACIÓN
El bloque de comparación “LT” realiza la operación entre dos variables, en este caso Num1 es menor que Num2, la activación para realizar la operación es mediante la entrada EN y su salida es de tipo booleana.

## Slide 11
El bloque de comparación “LE” realiza al operación entre dos variables, en este caso cuando Num1 es menor o igual a Num2, la activación para realizar la operación es mediante la entrada EN y su salida es de tipo booleana.
BLOQUE DE COMPARACIÓN

## Slide 12
El bloque de comparación “GE” realiza al operación entre dos variables, cuando num1 es mayor o igual que Num2 se produce la activación de una salida de tipo booleana.
BLOQUE DE COMPARACIÓN

## Slide 13
BLOQUES ARITMÉTICOS

## Slide 14
Antes de realizar la actividad práctica te invitamos a que revises la cápsula animada:
“Uso de protoboard”
COMPLEMENTARIO
MATERIAL

## Slide 15
¿CUÁNTO APRENDIMOS?
REVISEMOS
3
CONTADORES Y OPERADORES ARITMÉTICOS
¡Ahora realizaremos una actividad que resume todo lo que hemos visto! ¡Atentos, atentas!

## Slide 16
EN EL SOFTWARE

## Slide 17
Modificar programa adjunto con 4 contadores que realicen la cuenta de:
CTU – 0 a 100
CTU – 0 a 10
CTD – 5 a 0
CTD – 40 a 0
Realice interfaz gráfica que muestre los valores solicitados
ACTIVIDAD PRÁCTICA
¡PRACTIQUEMOS!
3
1. Modificar programa adjunto con 4 contadores que realicen la cuenta de:
CTU – 0 a 100
CTU – 0 a 10
CTD – 5 a 0
CTD – 40 a 0
2. Realice interfaz gráfica que muestre los valores solicitados

## Slide 18
Manipular cuidadosamente herramientas.
Toda actividad debe desarrollarse bajo supervisión de la persona a cargo del taller o laboratorio.
Utilizar EPPs para el autocuidado.
Ser ordenado con el área de trabajo.
Ser cuidadoso y respetuoso con los integrantes del equipo de trabajo, asegurando la integridad física de todos.
¡ATENCIÓN!
ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD:

## Slide 19
TICKET DE SALIDA
ANTES DE TERMINAR:
¡No olvides contestar y entregar el Ticket de Salida!
¡Hasta la próxima!
CONTADORES Y OPERADORES ARITMÉTICOS