## Slide 1
  En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
SECTOR ELECTRICIDAD | NIVEL 3° MEDIO
MÓDULO 3
ELABORACIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS

## Slide 2
MÓDULO 3 | Elaboración de proyectos eléctricos
ACTIVIDAD 3
PRESENTEMOS CON AUTOCAD

## Slide 3
Dibuja circuitos eléctricos según las especificaciones y los requerimientos de un proyecto considerando la normativa eléctrica.
APRENDIZAJE ESPERADO
METODOLOGÍA SELECCIONADA
Demostración Guiada / Método de Proyecto
PRESENTEMOS CON AUTOCAD

## Slide 4
MENÚ DE LA ACTIVIDAD
3
PRESENTEMOS CON AUTOCAD
Actividad de conocimientos previos “Simbología, Normativa y AutoCAD”.
Planimetría eléctrica.
Cuadro de carga.
Trazado y dibujo.
Actividad Cuánto Aprendimos.
Actividad Práctica “Presentemos en CAD”.
Ticket de Salida.
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 5
CONOCIMIENTOS PREVIOS
ACTIVIDAD
3
PRESENTEMOS CON AUTOCAD
¡Ahora veamos cómo lo que ya has aprendido refuerza y mejora lo que estás a punto de aprender!

## Slide 6
PLANIMETRÍA
Para la presentación de proyectos de electricidad es indispensable tener dominio de la elaboración de planimetría, reconociendo e interpretando simbología, y aprendiendo a ocupar el software que nos posibilitará su desarrollo.
En la presentación del proyecto se debe considerar, como mínimo, lo siguiente:
Trazado de planimetría arquitectónica.
Trazado de circuitos eléctricos: iluminación, enchufes y/o energización de equipos especiales.
Diagrama Unilineal.
Cuadro de Cargas.
Resumen de simbología utilizada.
Croquis de ubicación.
Detalle de registro SEC e instalador, además de las especificaciones de lámina y escala.

## Slide 7
ARQUITECTURA
El diseño de las instalaciones eléctricas se desarrolla en base a la arquitectura ya elaborada. Sin embargo, existen casos donde ambas especialidades deben trabajar en paralelo para respetar condiciones mínimas de operación de la instalación eléctrica.
En general, el diseño eléctrico se ajusta a las dimensiones y características constructivas de la edificación donde se desarrollará. Por lo anterior, tener un conocimiento mínimo de trazado de inmueble para desarrollar instalaciones eléctricas es una herramienta de gran utilidad.

## Slide 8
CIRCUITOS ELÉCTRICOS
Sobre la arquitectura se realiza el diseño de las instalaciones eléctricas considerando su orden de circuitos, trazado de canalización, dibujo de aparatos y/o centro eléctricos, además de la señalización de cantidad de conductores por tramo de canalización.

## Slide 9
DIAGRAMA UNILINEAL
El DU es una representación del tablero eléctrico (TDA o TG) que especifica su aplicabilidad por circuito.
En un DU se presentan las características de protecciones, secciones y tipos de conductores. Además, se incluyen la tierra de servicio y protección del tablero.

## Slide 10
CUADRO DE CARGAS
Sobre la arquitectura se realiza el diseño de las instalaciones eléctricas considerando su orden de circuitos, trazado de canalización, dibujo de aparatos y/o centro eléctricos, además de la señalización de cantidad de conductores por tramo de canalización.

## Slide 11
OTROS
Resumen de simbología, croquis de ubicación, registro SEC y especificaciones de lámina y escala.
Dentro de la presentación se debe considerar esta información tal como se muestra en las siguientes imágenes:

## Slide 12
RECUENTO
Dentro de la presentación de un proyecto eléctrico se debe considerar toda la información gráfica que permita realizar una fidedigna interpretación de lo diseñado.
Esta etapa de presentación se complementa con la cubicación de materiales y las memorias explicativas, si el proyecto lo considera y lo amerita.

## Slide 13
¿CUÁNTO APRENDIMOS?
REVISEMOS
3
PRESENTEMOS CON AUTOCAD
¡Ahora realizaremos una actividad que resume todo lo que hemos visto! ¡Atentos, atentas!

## Slide 14
Manipular cuidadosamente herramientas.
Toda actividad debe desarrollarse bajo supervisión de la persona a cargo del taller o laboratorio.
Utilizar EPPs para el autocuidado.
Ser ordenado con el área de trabajo.
Ser cuidadoso y respetuoso con los integrantes del equipo de trabajo, asegurando la integridad física de todos.
¡ATENCIÓN!
ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD:

## Slide 15
TICKET DE SALIDA
ANTES DE TERMINAR:
¡No olvides contestar y entregar el Ticket de Salida!
¡Hasta la próxima!
PRESENTEMOS CON AUTOCAD