## Slide 1
  En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
MÓDULO 1
AJUSTES DE MOTORES

## Slide 2
ACTIVIDAD 6
USO DEL ANALIZADOR DE FUGA DE CILINDROS EN EL AJUSTE DEL MOTOR

## Slide 3
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Reparar y probar el funcionamiento de motores de gasolina, diésel, gas e híbridos, tanto convencionales como de inyección electrónica y sus sistemas de control de emisiones, conjunto o subconjuntos mecánicos del motor, de lubricación y refrigeración, entre otros, utilizando las herramientas e instrumentos apropiados, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.

## Slide 4
RECORDEMOS
¿QUÉ APRENDIMOS EN LA ACTIVIDAD ANTERIOR?
USO DE COMPRESÍMETRO EN EL AJUSTE DEL MOTOR
1 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Identificaste y aplicaste el uso del compresímetro en el ajuste del motor.
¿Qué problemas tuviste en ese procedimiento?
1

## Slide 5
ANTES DE COMENZAR
ALGUNAS PREGUNTAS
2 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¡Compartan experiencias
con sus compañeros!
¿Conocen este instrumento?
¿Cuáles son sus características?
¿Cuál es su uso?
¿Qué importancia tiene para en el ajuste de un motor?
¿Han tenido experiencia ocupando este instrumento, en sus vidas cotidianas?
¡Compartan experiencias con sus compañeros!

## Slide 6
1
2
6
MENÚ DE LA ACTIVIDAD
Al término de la actividad estarás en condiciones de:
Identificarás el modo de uso del analizador de fuga en el ajuste del motor.
Aplicarás el modo de uso del analizador de fuga en el ajuste del motor, considerando lo propuesto en el manual del fabricante.
3 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
USO DEL ANALIZADOR DE FUGA
EN EL AJUSTE DE MOTOR

## Slide 7
4 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
El analizador de fuga de cilindros es un instrumento que permite medir el porcentaje de fuga de compresión que puede existir en los cilindros del motor.
Este instrumento puede ser utilizado indiferentemente en motor a gasolina o diesel.
Para utilizar este instrumento, es necesario conectar el instrumento a una línea de aire externa, ya que requiere suministrar aire a presión a los cilindros del motor.
Permite ubicar correctamente problemas de fuga de compresión por Válvulas, por sector pistón, cilindro y anillos, así como también por empaquetaduras de culata en mal estado.
¿QUÉ ES UN ANALIZADOR DE FUGA DE CILINDROS?

## Slide 8
5 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¿QUÉ ES UN ANALIZADOR DE FUGA DE CILINDROS?
Este instrumento cuenta con 2 manómetros:
El primero registra la cantidad de aire que pasa hacia los cilindros.
El segundo registra el porcentaje (%) de fuga del cilindro medido.
Antes de comenzar la prueba es importante chequear el estado y comportamiento de los manómetros a utilizar. Este chequeo se realiza aplicando aire comprimido al instrumento desconectado, para observar su comportamiento.
Se debe conectar la línea de aire a la entrada del instrumento. Abrir la válvula de paso de aire gradualmente, hasta que el manómetro que registra el porcentaje de fuga marque 0 % de fuga.
Habitualmente es necesario introducir alrededor de 2 bares de presión (29 PSI).

## Slide 9
REFLEXIONEMOS
HAGAMOS UNA PAUSA
¿Son iguales todos los analizadores de fuga?
¿Qué cuidados debes tener al momento de manipular este elemento?
¡Investiga en internet
ocupando tu celular!
¡Comparte tus respuestas!
6 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación

## Slide 10
7 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Para efectuar esta prueba de fuga, se debe dejar el pistón del cilindro a medir en el punto muerto superior (P.M.S.) y al final del proceso de compresión.
Desmonte la tapa de radiador, varilla de nivel de aceite, tapa de llenado de aceite y conexión del filtro de aire al cuerpo de aceleración. Eso se realiza para observar el lugar de la fuga, en caso que existiera.
PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE FUGA DE CILINDROS

## Slide 11
8 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Conectar el flexible del analizador de fugas al cilindro a medir.
Conectar del otro extremo el flexible del analizador de fugas al analizador.
PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE FUGA DE CILINDROS

## Slide 12
9 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Abrir la válvula de paso de aire gradualmente, hasta ingresar los 2 bares (29 o 30 PSI) que registra el primer manómetro.
Observar el porcentaje de fuga en el segundo manómetro.
PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE FUGA DE CILINDROS

## Slide 13
10 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
ANÁLISIS DE FUGA DE CILINDROS
Si hubiese un porcentaje de fuga importante en el motor se podrá determinar por qué sector se produce. Esto es:
Si la fuga es por pistón, cilindro y anillos (sector block de cilindros), se notará debido a que sentirá una expulsión de aire a través de la boca de llenado de aceite y por el sector donde se monta la varilla medidora de aceite.
Si la fuga es por las válvulas (sector culata) se podrá percibir la expulsión de aire antes mencionada por el cuerpo de aceleración (si es por válvulas de admisión) o por el escape (si es por válvula de escape).
Si la fuga es por empaquetadura de culata, se notará porque existirá un alza o rebalse por la tapa de radiador o por la tapa del depósito de expansión.
Repita esta operación en cada cilindro que tenga el motor, sin olvidar dejar el pistón al final de compresión y en el PMS en cada cilindro.
v

## Slide 14
11 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Probador de fugas de cilindro
VIDEO
VEAMOS EL SIGUIENTE

## Slide 15
¿CUÁNTO APRENDIMOS?
PRACTICANDO CON USO DEL ANALIZADOR DE FUGA DE CILINDROS EN EL AJUSTE DEL MOTOR.
¡Ahora realizaremos una actividad que resume todo lo que hemos visto! ¡Atentos!
REVISEMOS
12 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
6

## Slide 16
ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD:
¡ATENCIÓN!
MATERIALES INFLAMABLES: Tener máxima precaución al momento de manipular o extraer el combustible de los sistemas del vehículo (bomba combustible, mangueras de inyección, etc).
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA VISTA: Se utilizarán antiparras siempre que exista riesgo de proyección de partículas a los ojos. (aceites, líquidos refrigerantes y de freno, virutas del disco de freno, uso de circuitos eléctricos, etc).
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LOS PIES: Uso obligatorio de zapatos de seguridad al entrar al taller o laboratorio, en casos que exista riesgo de caídas de objetos pesados.
Manipular herramientas cuidadosamente.
Asegurar la integridad física propia y del grupo de trabajo.
Circular solo por las zonas de seguridad demarcadas.
Toda actividad debe desarrollarse bajo supervisión de la persona a cargo del taller o laboratorio.
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LAS MANOS: Se utilizarán siempre guantes de protección cuando se manipulen cualquier tipo de fluidos, en uso de herramientas e intervención del motor, desarme de partes y trabajo en sistemas eléctricos.
¡Atención!

## Slide 17
ACTIVIDAD PRÁCTICA
6
14 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¡PRACTIQUEMOS!
PRACTICANDO CON USO DEL ANALIZADOR DE FUGA DE CILINDROS EN EL AJUSTE DEL MOTOR
Ahora realizaremos una actividad práctica.
Te sugerimos seguir las instrucciones que van
adjuntas en la guía que el profesor te entregará.

## Slide 18
PRACTICANDO CON USO DEL ANALIZADOR DE FUGA DE CILINDROS EN EL AJUSTE DEL MOTOR
15 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
TICKET DE SALIDA
ANTES DE TERMINAR:
¡No olvides contestar la Autoevaluación y entregar el Ticket de Salida!
¡Hasta la próxima!