## Slide 1
  En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
MÓDULO 5
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

## Slide 2
ACTIVIDAD 4
IDENTIFICANDO Y MIDIENDO
SEMICONDUCTORES, CONDUCTORES
Y AISLANTES

## Slide 3
OA6. Reemplazar y probar sistemas eléctricos y electrónicos de los vehículos automotrices, tales como sistemas de carga, de arranque, de encendido, de alumbrado y señalización, de cierre centralizado, según indicaciones del fabricante y estándares internacionales.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE

## Slide 4
RECORDEMOS
¿QUÉ APRENDIMOS LA ACTIVIDAD ANTERIOR?
1 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Diferenciamos diferentes tipos de transistores. ¿Cuáles eran? ¿En qué consistían?
1
Conocimos cada una de las partes de un transistor.
¿Puedes nombrarlas?
2
3
Medimos y trabajamos de manera práctica con transistores.
IDENTIFICANDO Y MIDIENDO SEMICONDUCTORES, CONDUCTORES Y AISLANTES

## Slide 5
ANTES DE COMENZAR
¡Compartan experiencias con sus compañeros!
ALGUNAS PREGUNTAS
2 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¿Qué significan para ustedes las palabras “Conductores, semiconductores y aislantes”?
En nuestras vidas cotidianas: ¿Han ocupado materiales con estas características?
¿Cuáles creen ustedes que son los mejores materiales conductores y aislantes eléctricos?
SEMICONDUCTORES, CONDUCTORES Y AISLANTES

## Slide 6
3 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Identificarás diferentes tipos de transistores eléctricos.
1
Conocerás las diferentes partes del transistor (base-emisor-colector) y su funcionamiento.
2
Realizarás diferentes mediciones, ocupando el multímetro.
3
Al término de la actividad estarás en condiciones de:
MENÚ DE LA ACTIVIDAD
IDENTIFICANDO Y MIDIENDO SEMICONDUCTORES, CONDUCTORES Y AISLANTES

## Slide 7
4 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
CONVERSEMOS
En tu vida cotidiana…¿Has escuchado de elementos que sean conductores de corriente y otros que sean aislantes?
¿Sabes cómo identificar cada uno de ellos?
¿Cómo sabemos cuándo un elemento es conductor, semiconductor o aislante eléctrico?

## Slide 8
5 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Como mencionamos anteriormente, existen materiales conductores y aislantes, aunque también podemos encontrar materiales semiconductores que tienen propiedades intermedias para conducir o no la corriente eléctrica.
El semiconductor más utilizado es el silicio, que es el elemento más abundante en la naturaleza, después del oxígeno. Otros semiconductores son el germanio y el selenio.
¿QUÉ SON LOS SEMICONDUCTORES?
DEFINICIÓN
SEMICONDUCTORES MÁS COMUNES
SILICIO
GERMANIO
SELENIO

## Slide 9
6 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¿CONDUCTOR – SEMICONDUCTOR – AISLANTES?
Estamos ahora en condiciones de definir los distintos tipos de materiales de acuerdo a sus propiedades de transporte de corriente eléctrica:
Los Conductores tienen facilidad para permitir el movimiento de las cargas y sus átomos se caracterizan por siempre tener muchos electrones libres y aceptarlos o cederlos con facilidad.
Semiconductor es un material que puede presentar propiedades eléctricas de los conductores o de los aislantes.
Aislante es todo material que no permite el paso e intercambio de electrones limítrofes, siendo sus átomos normalmente estables.
1
2
3

## Slide 10
7 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
VIDEO
VEAMOS EL SIGUIENTE
¿Qué es un semiconductor?

## Slide 11
8 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¡Investiga en internet
ocupando tu celular!
¡Comparte tus respuestas!
REFLEXIONEMOS
HAGAMOS UNA PAUSA
En tu vida cotidiana, ¿qué elementos podrías considerar como conductores eléctricos?
¿Qué preocupaciones debes considerar al momento de manipular un elemento conductor con electricidad?

## Slide 12
9 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
METALES – SEMICONDUCTORES – AISLANTES

## Slide 13
CONDUCTORES
Los Conductores tienen facilidad para permitir el movimiento de las cargas y sus átomos se caracterizan por siempre tener muchos electrones libres y aceptarlos o cederlos con facilidad, por lo tanto son materiales que conducen la electricidad.
En la categoría de los “conductores” se agrupan todos los metales que en mayor o menor medida conducen o permiten el paso de la corriente eléctrica a través de ellos.
10 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación

## Slide 14
7 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
VIDEO
VEAMOS EL SIGUIENTE
El agua salada y la conducción de la electricidad

## Slide 15
11 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¡Investiga en internet
ocupando tu celular!
¡Comparte tus respuestas!
REFLEXIONEMOS
HAGAMOS UNA PAUSA
¿Por qué entonces no podemos secar el pelo en la bañera u ocupar otro elemento con electricidad, si este experimento demuestra que el agua no es un conductor eléctrico?

## Slide 16
CONDUCTORES
Normalmente las bandas de energías se componen de:
Una banda de valencia.
Una banda de conducción
Otra banda interpuesta entre las dos anteriores denominada “banda prohibida”.
La función de esta última es impedir o dificultar que los electrones salten desde la banda de valencia hasta la banda de conducción. En el caso de los conductores la banda prohibida no existe, por lo que los electrones en ese caso necesitan poca energía para saltar de una banda a la otra.
BANDA DE CONDUCCIÓN
BANDA DE
VALENCIA
12 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación

## Slide 17
BANDA DE CONDUCCIÓN
BANDA DE
VALENCIA
Existen semiconductores intrínsecos. Esto sucede cuando el material es capaz de transmitir electricidad sin impurezas ni átomos de otro tipo en su estructura, es decir, en estado puro.
SEMICONDUCTORES
Un material semiconductor es aquel que se puede comportar como conductor o como aislante. Esto es, que su conductividad puede ser modificada en función de distintos factores como campo magnético, temperatura, presión.
En cambio un material semiconductor es extrínseco cuando es contaminado con impurezas en mínimas proporciones, esto es una partícula entre un millón, este proceso de contaminación se le conoce como dopaje que a su vez se manifiesta en dos tipos:
Tipo N y Tipo P.
13 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación

## Slide 18
SEMICONDUCTORES
Normalmente las bandas de energías se componen de:
Una banda de valencia.
Una banda de conducción
Otra banda interpuesta entre las dos anteriores denominada “banda prohibida”.
La función de esta última es impedir o dificultar que los electrones salten desde la banda de valencia hasta la banda de conducción.
En el caso de los SEMICONDUCTORES la banda prohibida SÍ existe, por lo que los electrones en ese caso necesitan energía para saltar de una banda a la otra.
BANDA DE CONDUCCIÓN
BANDA DE
VALENCIA
BANDA
PROHIBIDA
14 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación

## Slide 19
SEMICONDUCTORES TIPO N
Un semiconductor tipo N se obtiene añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para aumentar el número de portadores de cargas.
Los átomos que se añaden son átomos pentavalentes (5 electrones en el orbital de valencia) como el arsénico, antimonio y fósforo.
El átomo pentavalente estará rodeado de cuatro átomos de silicio, que compartirán un electrón con el átomo central, pero en este caso quedará un electrón adicional.
Como en el orbital de valencia solo pueden situarse cuatro electrones, el electrón libre queda en un orbital mayor (orbital de conducción) por lo que se trata de un electrón libre.
Como el número de electrones es mayor que el de huecos, los electrones reciben el nombre de portadores mayoritarios, y los huecos portadores minoritarios.
15 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
SEMICONDUCTOR TIPO N
Electrón libre (de conducción)
Proveniente de un átomo de Sb

## Slide 20
16 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
SEMICONDUCTORES TIPO P
Cuando al dopar introducimos átomos con tres electrones de valencia en un elemento que contenga átomos con cuatro electrones, comenzamos a formar un semiconductor del tipo P, se llama así por el exceso de carga aparentemente positiva (porque los átomos siguen siendo del tipo neutro, esto es por que tienen igual número de electrones que de protones) que tienen estos elementos.
Estos átomos “Diferentes” que hemos añadido se recombinan con el resto de los átomos pero nos va a quedar un hueco libre que produce atracción sobre los electrones que circulan por nuestro elemento.
También se produce una circulación de estos huecos colaborando en la corriente.
HUECO (FALTA DE ELECTRÓN)
In=Indio, sería el ejemplo de dopaje
Ga=Galio, sería el elemento de dopaje
HUECO

## Slide 21
17 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
AISLANTES
Los materiales aislantes son aquellos que en sus características no permiten el paso e intercambio de electrones periféricos, siendo sus átomos normalmente estables, por lo tanto, no dejan pasar la corriente eléctrica a través de ellos.
Por ejemplo, el plástico que recubre el hilo de cobre (conductor) impide que recibamos una descarga eléctrica.

## Slide 22
¿CUÁNTO APRENDIMOS?
IDENTIFICANDO Y MIDIENDO
SEMICONDUCTORES, CONDUCTORES
Y AISLANTES
¡Ahora realizaremos una actividad que resume todo lo que hemos visto! ¡Atentos!
REVISEMOS
18 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
4

## Slide 23
ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD:
¡ATENCIÓN!
MATERIALES INFLAMABLES: Tener máxima precaución al momento de manipular o extraer el combustible de los sistemas del vehículo (bomba combustible, mangueras de inyección, etc).
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA VISTA: Se utilizarán antiparras siempre que exista riesgo de proyección de partículas a los ojos. (aceites, líquidos refrigerantes y de freno, virutas del disco de freno, uso de circuitos eléctricos, etc).
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LOS PIES: Uso obligatorio de zapatos de seguridad al entrar al taller o laboratorio, en casos que exista riesgo de caídas de objetos pesados.
Manipular herramientas cuidadosamente.
Asegurar la integridad física propia y del grupo de trabajo.
Circular solo por las zonas de seguridad demarcadas.
Toda actividad debe desarrollarse bajo supervisión de la persona a cargo del taller o laboratorio.
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LAS MANOS: Se utilizarán siempre guantes de protección cuando se manipulen cualquier tipo de fluidos, en uso de herramientas e intervención del motor, desarme de partes y trabajo en sistemas eléctricos.

## Slide 24
ACTIVIDAD PRÁCTICA
4
19 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¡PRACTIQUEMOS!
IDENTIFICANDO Y MIDIENDO SEMICONDUCTORES, CONDUCTORES Y AISLANTES
Ahora realizaremos una actividad práctica.
Te sugerimos seguir las instrucciones que van
Adjuntas en la guía que el profesor te entregará.

## Slide 25
IDENTIFICANDO Y MIDIENDO SEMICONDUCTORES, CONDUCTORES Y AISLANTES
¡No olvides contestar y entregar el ticket de salida!
¡Hasta la próxima!
20 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
TICKET DE SALIDA
ANTES DE TERMINAR: