## Slide 1
  En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
MÓDULO 5
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

## Slide 2
ACTIVIDAD 8
LEY DE OHM

## Slide 3
OA6. Reemplazar y probar sistemas eléctricos y electrónicos de los vehículos automotrices, tales como sistemas de carga, de arranque, de encendido, de alumbrado y señalización, de cierre centralizado, según indicaciones del fabricante y estándares internacionales.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE

## Slide 4
RECORDEMOS
¿QUÉ APRENDIMOS LA ACTIVIDAD ANTERIOR?
DESCIFRANDO VALORES DE RESISTENCIAS
1 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
1
2
Aprendiste qué es una resistencia y su simbología. ¿Cuáles son? ¿Recuerdas la simbología?
Diferenciaste las resistencias según sus colores. ¿Qué colores podemos encontrar
en las resistencias?
3
Identificaste el funcionamiento de las resistencias en un circuito eléctrico. ¿Funcionan de la misma forma en todos los circuitos?

## Slide 5
ANTES DE COMENZAR
¡Compartan experiencias con sus compañeros!
ALGUNAS PREGUNTAS
LEY DE OHM
2 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¿Qué es una Ley?
¿Se puede medir el voltaje sin tener un multímetro?

## Slide 6
3 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Conocerás y aplicarás los postulados de la
Ley de Ohm.
1
Medirás voltaje, amperaje y resistencia de diferentes circuitos y baterías eléctricas ocupando los principios de la Ley de Ohm.
2
Al término de la actividad estarás en condiciones de:
MENÚ DE LA ACTIVIDAD
LEY DE OHM

## Slide 7
¿QUÉ ES LA LEY DE OHM?
DEFINICIÓN
4 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
La Ley de Ohm es la relación existente entre conductores eléctricos y su resistencia, que establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en ellos.
El físico alemán Georg Simon Ohm (1787-1854) fue el primero en demostrar experimentalmente esta relación.

## Slide 8
5 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
RESISTENCIA: Es la oposición al paso de los electrones que pasan a través de un conductor. La resistencia eléctrica se mide en Ohmios y cuanto mayor sea el valor de esta, mayor será la dificultad al paso de la corriente.
INTENSIDAD: Es la cantidad de Carga eléctrica (electrones) que circulan por un conductor en
una cantidad de tiempo. Su unidad de medición
es amperios.
VOLTAJE: Es la fuerza con que circulan los electrones en un conductor, su unidad de medición es volt.
PRIMERO RECORDEMOS
LAS MAGNITUDES ELÉCTRICAS
OHM
VOLT
AMP

## Slide 9
6 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
OHM
VOLT
AMP
¿QUÉ PODEMOS CONCLUIR DE ESTA IMAGEN?
EXPLICACIÓN GRÁFICA DE LA LEY DE OHM

## Slide 10
7 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
La resistencia eléctrica se define como la oposición al flujo de los electrones que pasan a través de un conductor.
La ecuación que se ve en la imagen nos describe que el voltaje entre los terminales de un conductor y la corriente que circula por él, están relacionadas mediante la resistencia al flujo que encuentren los electrones.
Una resistencia eléctrica pequeña facilita la circulación de corriente por el material. Mientras más grande es la resistencia, menos “conductores” son los materiales. Se dice que cuando un material es buen conductor eléctrico, los electrones pueden circular por el mismo de manera eficiente, es decir, que no encuentran una resistencia elevada que les impida la circulación.
ECUACIÓN DE LA LEY DE OHM

## Slide 11
TRIÁNGULO DE FÓRMULAS DE LA LEY DE OHM
8 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
La Ley de Ohm expresada en forma de ecuación es V=RI, donde V es el potencial eléctrico en voltios,
I es la corriente en amperios y R es la resistencia en ohms.

## Slide 12
TRIÁNGULO DE FÓRMULAS DE LA LEY DE OHM
9 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Otro ejemplo de como calcular las magnitudes eléctricas. Recuérdalo, practicaremos de ésta forma.
PRACTICA CON TU PROFESOR
ECUACIÓN PARA
DETERMINAR LA INTENSIDAD
ECUACIÓN PARA
DETERMINAR LA TENSIÓN
ECUACIÓN PARA
DETERMINAR LA RESISTENCIA

## Slide 13
REFLEXIONEMOS
HAGAMOS UNA PAUSA
10 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
REFLEXIONEMOS
HAGAMOS UNA PAUSA
REFLEXIONEMOS
HAGAMOS UNA PAUSA
REFLEXIONEMOS
HAGAMOS UNA PAUSA
¡Investiga en internet
ocupando tu celular!
¡Comparte tus respuestas!
REFLEXIONEMOS
HAGAMOS UNA PAUSA
¿Quién fue Ohm? ¿Qué aspectos relevantes de su vida puedes nombrar?
¿En qué años realizó sus estudios?

## Slide 14
11 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
TRIÁNGULO DE FÓRMULAS DE LA LEY DE OHM
INTENSIDAD: Podemos medirla con un Amperímetro. Por ejemplo, en la batería del automóvil.

## Slide 15
12 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
VOLTAJE: Podemos medirla con un Multímetro. Por ejemplo, en la batería del automóvil.
TRIÁNGULO DE FÓRMULAS DE LA LEY DE OHM

## Slide 16
RESISTENCIA: Podemos medirla con un Multímetro. Por ejemplo, en los cables de bujías del automóvil.
Para efectuar el test en cables de encendido nuevo o usado, se debe utilizar un multímetro u ohmiómetro.
Medir el valor de la resistencia óhmica entre los terminales del cable.
13 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
TRIÁNGULO DE FÓRMULAS DE LA LEY DE OHM

## Slide 17
DIAGRAMA CIRCULAR DE LA LEY DE OHM
14 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
INCLUYENDO LA POTENCIA ELÉCTRICA
RESISTENCIA OHM
POTENCIA WATT / VATIO
TENSIÓN VOLTAJE
INTENSIDAD CORRIENTE
Este diagrama circular nos muestra como podemos despegar una variable o incógnita a través de las
otras 3.

## Slide 18
15 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
VIDEO
VEAMOS EL SIGUIENTE
La Ley de Ohm

## Slide 19
¿CUÁNTO APRENDIMOS?
LEY DE OHM
¡Ahora realizaremos una actividad que resume todo lo que hemos visto! ¡Atentos!
REVISEMOS
16 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
8

## Slide 20
ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD:
¡ATENCIÓN!
MATERIALES INFLAMABLES: Tener máxima precaución al momento de manipular o extraer el combustible de los sistemas del vehículo (bomba combustible, mangueras de inyección, etc).
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA VISTA: Se utilizarán antiparras siempre que exista riesgo de proyección de partículas a los ojos. (aceites, líquidos refrigerantes y de freno, virutas del disco de freno, uso de circuitos eléctricos, etc).
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LOS PIES: Uso obligatorio de zapatos de seguridad al entrar al taller o laboratorio, en casos que exista riesgo de caídas de objetos pesados.
Manipular herramientas cuidadosamente.
Asegurar la integridad física propia y del grupo de trabajo.
Circular solo por las zonas de seguridad demarcadas.
Toda actividad debe desarrollarse bajo supervisión de la persona a cargo del taller o laboratorio.
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LAS MANOS: Se utilizarán siempre guantes de protección cuando se manipulen cualquier tipo de fluidos, en uso de herramientas e intervención del motor, desarme de partes y trabajo en sistemas eléctricos.
¡Atención!

## Slide 21
ACTIVIDAD PRÁCTICA
8
17 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¡PRACTIQUEMOS!
LEY DE OHM
Ahora realizaremos una actividad práctica.
Te sugerimos seguir las instrucciones que van
Adjuntas en la guía que el profesor te entregará.

## Slide 22
LEY DE OHM
¡No olvides contestar y entregar el ticket de salida!
¡Hasta la próxima!
18 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
TICKET DE SALIDA
ANTES DE TERMINAR: