## Slide 1
  En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
MÓDULO 5
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

## Slide 2
ACTIVIDAD 7
DESCIFRANDO VALORES
DE RESISTENCIAS

## Slide 3
OA6. Reemplazar y probar sistemas eléctricos y electrónicos de los vehículos automotrices, tales como sistemas de carga, de arranque, de encendido, de alumbrado y señalización, de cierre centralizado, según indicaciones del fabricante y estándares internacionales.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE

## Slide 4
RECORDEMOS
¿QUÉ APRENDIMOS LA ACTIVIDAD ANTERIOR?
PRACTICANDO CON TABLAS PROTOBOARD
1 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
1
2
Aprendiste a utilizar una tabla Protoboard ¿Cuáles eran sus características?
Armaste un circuito en serie y paralelo
3
Realizaste mediciones en cada uno de
estos circuitos

## Slide 5
ANTES DE COMENZAR
¡Compartan experiencias con sus compañeros!
ALGUNAS PREGUNTAS
DESCIFRANDO VALORES DE RESISTENCIAS
2 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Estas resistencias: ¿Son iguales?
¿Cuáles son las diferencias entre ellas?
¿Son capaces de diferenciar la funcionalidad de cada una de ellas?

## Slide 6
3 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
1
Aprenderás la definición de resistencia y su simbología.
2
Aprenderás a diferenciar resistencias según
sus colores.
3
Reconocerás el funcionamiento de las resistencias en un circuito eléctrico.
4
Realizarás diferentes mediciones, utilizando el multímetro.
Al término de la actividad estarás en condiciones de:
MENÚ DE LA ACTIVIDAD
DESCIFRANDO VALORES DE RESISTENCIAS

## Slide 7
¿QUÉ SON LAS RESISTENCIAS Y RESISTORES?
DEFINICIÓN
4 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Se llama RESISTOR al componente realizado especialmente para que ofrezca una determinada resistencia eléctrica, mientras que la RESISTENCIA es la propiedad física que este elemento posee. (Oposición al paso de corriente que supone una pérdida de energía en forma de calor).
La resistencia de un conductor depende de la longitud del mismo (L), de su sección (s) y del material con el que está fabricado, mediante la siguiente expresión:
Donde: R = Resistencia | r = resistividad | L = Longitud | s = sección

## Slide 8
SIMBOLOGÍA DE LAS RESISTENCIAS O RESISTORES
5 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
a
b
En general, hay dos estándares que se utilizan para expresar el símbolo de una resistencia correspondiente al “Intitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) e “International Electro Technical Commissions” (IEC).
El símbolo IEEE (americano) es una línea en zig zag como se muestra a continuación. (Imagen a)
El símbolo IEC (europeo) corresponde al siguiente. (Imagen b)

## Slide 9
CLASIFICACIÓN DE RESISTORES
6 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
En una resistencia o resistor, se distinguen tres características muy importantes que definen sus condiciones de trabajo y uso:
POTENCIA NOMINAL: Es el valor de la potencia disipada por el resistor en condiciones normales de presión y temperatura.
TOLERANCIA: Debido a los factores indicados anteriormente, y en función de la exactitud que se le de al valor, se establece el concepto de tolerancia como un porcentaje del valor nominal. De esta forma, si sumamos el resultado de aplicar el porcentaje al valor nominal, obtenemos un valor límite superior. Si por el contrario, lo que hacemos es restarlo, obtenemos un valor límite inferior. Con la tolerancia, el fabricante nos garantiza que el valor real de la resistencia va a estar siempre contenido entre estos valores, si esto no es así, el componente está defectuoso.
VALOR NOMINAL: Es el que indica el fabricante. Este valor normalmente es diferente del valor real, pues influyen diferentes factores de tipo ambiental o de los mismos procesos de fabricación, pues no son exactos. Suele venir indicado, bien con un código de colores, bien con caracteres alfanuméricos.

## Slide 10
CLASIFICACIÓN DE RESISTORES
7 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación

## Slide 11
8 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
TIPO DE RESISTORES
RESISTENCIAS FIJAS
Son las que presentan un valor óhmico que no podemos modificar.
Según su fabricación, se pueden diferenciar resistencias aglomeradas, de película de carbón, de película metálica
o bobinadas.
Todas ellas presentan particularidades en su funcionamiento que las hacen ser utilizadas en determinados circuitos.

## Slide 12
TIPO DE RESISTORES
9 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
RESISTENCIAS VARIABLES
Son las que presentan un valor óhmico que nosotros podemos variar mediante un dispositivo móvil llamado cursor, modificando la posición de un contacto deslizante.
Estos valores varían entre cero y un máximo, en función de las características propias del material resistivo utilizado y de las características constructivas.
POTENCIÓMETROS RESISTORES VARIABLES

## Slide 13
APLICACIÓN DE POTENCIÓMETROS EN LOS AUTOMÓVILES
SENSOR EN POSICIÓN DE MARIPOSA DE ACELERACIÓN
SENSOR EN POSICIÓN DEL PEDAL DEL ACELERADOR
10 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación

## Slide 14
Mediante la fórmula se deduce que:
Al aumentar la medida de la sección transversal del conductor, la resistencia eléctrica al flujo de las cargas disminuye.
Al aumentar la medida de longitud del conductor, la resistencia al flujo de las cargas aumenta.
En la siguiente tabla se presentan resistividades de conductores comunes.
11 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
RESISTIVIDAD DE LOS MATERIALES
ρ:
L:
A:
Es la resistividad o resistencia específica del material.
Es la longitud del alambre.
Es el área transversal.

## Slide 15
RESISTIVIDAD DE LOS MATERIALES
Ejemplo: Calcular la resistencia eléctrica de un alambre de cobre de 10 metros de largo y 2 milímetros de diámetro.
Los datos conocidos son:
1. Resistividad del cobre(Tabla): 1.7 x 10-8 Ωm
2. Diámetro(D) = 2 mm = 0.002m
3. Área(A) = πD2/4 = 3.1416 x 10-6 m2
4. L =10 m
Por lo tanto, la resistencia del alambre de cobre es:
CALCULAR RESISTENCIA
12 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación

## Slide 16
13 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¿CÓMO CALCULAR EL VALOR DE UN RESISTOR?
Los tres valores importantes que debemos conocer son la resistencia eléctrica, disipación máxima y tolerancia.
Estos valores se indican en el encapsulado dependiendo del tipo.
El primer paso para la lectura de un resistor es la comprensión de lo que significa cada banda.
La primera banda que corresponde al extremo izquierdo es la que representa el dígito más significativo del resistor.
La segunda banda representa el segundo dígito más significativo.
La tercera banda representa el tercer dígito más significativo de la resistencia.
La cuarta banda representa la potencia de 10 elevada al color correspondiente y multiplicado por la primera, segunda y tercer banda.
La quinta banda representa la tolerancia de la resistencia.

## Slide 17
REFLEXIONEMOS
HAGAMOS UNA PAUSA
14 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¡Investiga en internet
ocupando tu celular!
¡Comparte tus respuestas!
REFLEXIONEMOS
HAGAMOS UNA PAUSA
¿Qué significan los colores que tienen las resistencias?
¿Cuáles son las mediciones que puede realizar una resistencia?

## Slide 18
15 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
CÓDIGOS DE COLORES DE LOS RESISTORES 4 BANDAS
Los estándares para los registros de codificación de colores se definen en las normas internacionales IEC 60062.
Al observar una resistencia comercial, en la mayoría de los casos se observa que el valor óhmico de la resistencia, como la tolerancia de fabricación, vienen indicadas mediante un código de colores que se lee de izquierda a derecha.

## Slide 19
16 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
CÓDIGOS DE COLORES DE LOS RESISTORES 3 BANDAS
La segunda banda representa el segundo dígito más significativo.
La tercera banda representa la potencia de 10 elevada al color correspondiente y multiplicado por el número obtenido de la primer y segunda banda.
La tolerancia para resistencias de tres bandas generalmente es del 20%.
La primera banda que corresponde al extremo izquierdo, representa el dígito más significativo del resistor.

## Slide 20
17 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Es la suma de los valores de cada resistencia unida en serie.
RESISTENCIA TOTAL= R1+R2+R3+R4V
RESISTENCIAS CONECTADAS EN SERIE
La intensidad que circula por un componente es del mismo valor que la de los otros, ya que no hay ninguna derivación hacia otra parte del circuito.
La resistencia total de un circuito en serie es igual a la suma de las resistencias parciales de sus componentes.

## Slide 21
El voltaje de este tipo de montaje tiene el mismo valor en todas las ramas. La corriente suministrada por el generador, se repartirá en cada una de las ramas del montaje.
La resistencia total que dicho montaje ofrezca siempre será menor que la resistencia más pequeña que esté en el circuito.
18 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Un circuito en paralelo es cuando se conectan dos o más componentes, haciendo dos puntos comunes, es decir, en uno irá un terminal y en el otro irá el otro terminal de cada componente.
RESISTENCIAS CONECTADAS EN PARALELO

## Slide 22
19 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Mediante un multímetro es posible medir diferentes variables del resistor. Comúnmente las mediciones a realizar son el voltaje, amperaje y la resistencia eléctrica.
MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA
La medición de la resistencia eléctrica consiste únicamente en poner el multímetro en medición de resistencia (óhmetro) y colocar una punta en cada terminal del resistor, recordar que estos componentes electrónicos no tienen polaridad.
IMPORTANTE
No se debe medir la resistencia eléctrica con un circuito energizado,esto puede dañar el multímetro.
Los capacitores algunas veces quedan cargados.
¿CÓMO MEDIR LA RESISTENCIA?
CORRECTO
INCORRECTO

## Slide 23
20 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
VIDEO
VEAMOS EL SIGUIENTE
Resistencias: Código de colores

## Slide 24
¿CUÁNTO APRENDIMOS?
DESCIFRANDO VALORES DE RESISTENCIAS
¡Ahora realizaremos una actividad que resume todo lo que hemos visto! ¡Atentos!
REVISEMOS
7
21 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación

## Slide 25
ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD:
¡ATENCIÓN!
MATERIALES INFLAMABLES: Tener máxima precaución al momento de manipular o extraer el combustible de los sistemas del vehículo (bomba combustible, mangueras de inyección, etc).
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA VISTA: Se utilizarán antiparras siempre que exista riesgo de proyección de partículas a los ojos. (aceites, líquidos refrigerantes y de freno, virutas del disco de freno, uso de circuitos eléctricos, etc).
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LOS PIES: Uso obligatorio de zapatos de seguridad al entrar al taller o laboratorio, en casos que exista riesgo de caídas de objetos pesados.
Manipular herramientas cuidadosamente.
Asegurar la integridad física propia y del grupo de trabajo.
Circular solo por las zonas de seguridad demarcadas.
Toda actividad debe desarrollarse bajo supervisión de la persona a cargo del taller o laboratorio.
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LAS MANOS: Se utilizarán siempre guantes de protección cuando se manipulen cualquier tipo de fluidos, en uso de herramientas e intervención del motor, desarme de partes y trabajo en sistemas eléctricos.

## Slide 26
ACTIVIDAD PRÁCTICA
7
22 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¡PRACTIQUEMOS!
DESCIFRANDO VALORES DE RESISTENCIAS
Ahora realizaremos una actividad práctica.
Te sugerimos seguir las instrucciones que van
Adjuntas en la guía que el profesor te entregará.

## Slide 27
DESCIFRANDO VALORES DE RESISTENCIAS
¡No olvides contestar y entregar el ticket de salida!
¡Hasta la próxima!
23 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
TICKET DE SALIDA
ANTES DE TERMINAR: