## Slide 1
  En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
MÓDULO 5
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

## Slide 2
ACTIVIDAD 11
SISTEMA BLUETOOTH

## Slide 3
OA6. Reemplazar y probar sistemas eléctricos y electrónicos de los vehículos automotrices, tales como sistemas de carga, de arranque, de encendido, de alumbrado y señalización, de cierre centralizado, según indicaciones del fabricante y estándares internacionales.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE

## Slide 4
Identificamos de manera correcta el tipo de pantalla táctil de un vehículo (Resistiva, capacitiva o infrarroja).
¿Cuál es la principal diferencia entre este tipo de pantallas?
1
Identificamos de manera correcta los subsistemas del vehículo ( GPS, Teléfono, Radio, Trip programador de viaje, climatizador).
¿Pudiste identificar estos subsistemas?
2
RECORDEMOS
¿QUÉ APRENDIMOS EN LA ACTIVIDAD ANTERIOR?
Pantallas Táctiles
1 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación

## Slide 5
ANTES DE COMENZAR
¡Compartan experiencias
con sus compañeros!
ALGUNAS PREGUNTAS
2 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¿Cuál es la ventaja de ocupar estos sistemas en un vehículo?
¿Ocupan el sistema Bluetooth en sus smartphones?
¿Son todos los sistemas iguales?
¿Pueden reconocer alguna diferencia entre ellos?
¿Pueden reconocer algunas desventajas?

## Slide 6
Reconocerás y probarás de manera correcta el sistema Bluetooth de un automóvil.
1
Emparejarás de manera correcta los diversos elementos al sistema bluetooth del automóvil (Celular, sistema de scanner y diagnóstico elm327).
2
3 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Aplicarás el sistema de mantenimiento del sistema Bluetooth, considerando lo propuesto en el manual de servicio.
3
Al término de la actividad estarás en condiciones de:
MENÚ DE LA ACTIVIDAD
SISTEMA BLUETOOTH

## Slide 7
Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPANs) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 GHz.
Los dispositivos requieren un emparejamiento con un receptor para poder usarlos, estos sistemas dan un salto en la conexión inalámbrica de alta tecnología.v
4 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA BLUETOOTH?

## Slide 8
5 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
En comparación con otras tecnologías de transferencia de datos como USB, LAN o Wi-Fi, Bluetooth está especializada en la transferencia de datos en distancias cortas, así como en el establecimiento de conexiones sencillas y de bajo consumo.
Los dispositivos que con mayor frecuencia utilizan esta tecnología pertenecen a sectores de las telecomunicaciones, telefonía y el ámbito automotriz.
¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA BLUETOOTH?

## Slide 9
6 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
En los años noventa, un consorcio formado por las empresas electrónicas Ericsson, IBM, Intel, Nokia y Toshiba dio vida al Bluetooth Special Interest Group (abreviado: Bluetooth SIG) que buscaba desarrollar una solución tecnológica propia. Hasta el momento, “Bluetooth” era únicamente el nombre en clave del proyecto. Sin embargo, ante la ausencia de otras propuestas, pronto se aceptó como el nombre comercial definitivo.
La invención de Bluetooth deriva del problema, por todos conocido, de muchos cables en el vehículo, y muchos de estos en el habitáculo por lo que además es un sistema que ayuda a mantener accesible el habitáculo del vehículo, además estos cables pueden provocar distracción y posible obstrucción de la visual inclusive.
¿POR QUÉ EXISTE?

## Slide 10
REFLEXIONEMOS
HAGAMOS UNA PAUSA
¿Qué ventajas puedes identificar en la utilización de este sistema en un automóvil?
¿Cuál crees que es el futuro del sistema Bluetooth?
¿Ocupas habitualmente este sistema?
¡Investiga en internet
ocupando tu celular!
¡Comparte tus respuestas!
7 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación

## Slide 11
15 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
El hecho de que las empresas participantes Ericsson y Nokia tuviesen origen escandinavo fue un factor determinante en la elección del nombre: la palabra “Bluetooth” hace referencia concretamente a Harald Blåtand, rey vikingo danés. En el siglo X, este rey consiguió unir a las partes enfrentadas de Noruega y Dinamarca en un mismo reino. El icónico símbolo de Bluetooth representa, dicho sea de paso, una combinación de las runas nórdicas, que son las iniciales de Harald Blåtand (HB).
“H” nórdica
“B” nórdica
¿DE DÓNDE PROVIENEN EL NOMBRE
BLUETOOTH Y SU SÍMBOLO?

## Slide 12
8 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
La frecuencia dedicada a Bluetooth es una banda ISM sin licencia entre los 2.402 GHz y los 2.480 GHz. Los dispositivos compatibles que cumplen los estándares del Bluetooth SIG pueden, como dispositivos de corto alcance o Short Range Devices (SRD), enviar por este rango de frecuencias en todo el mundo y sin licencia. Para poder identificarlo sin ningún género de dudas, cada aparato está provisto de una dirección MAC de 48 bits individual.
LA CONEXIÓN DEL SISTEMA BLUETOOTH

## Slide 13
9 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¿CUÁL ES EL ALCANCE DEL BLUETOOTH?
En cuanto a la cuestión del alcance máximo del Bluetooth, hasta ahora podemos distinguir tres tipos que dependen de las necesidades del dispositivo correspondiente:

## Slide 14
10 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
SISTEMA BLUETOOTH AUTOMOTRIZ

## Slide 15
¿CUÁNTO APRENDIMOS?
PRACTICANDO CON SISTEMA BLUETOOTH
¡Ahora realizaremos una actividad que resume todo lo que hemos visto! ¡Atentos!
REVISEMOS
11 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
11

## Slide 16
ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD:
¡ATENCIÓN!
MATERIALES INFLAMABLES: Tener máxima precaución al momento de manipular o extraer el combustible de los sistemas del vehículo (bomba combustible, mangueras de inyección, etc).
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA VISTA: Se utilizarán antiparras siempre que exista riesgo de proyección de partículas a los ojos. (aceites, líquidos refrigerantes y de freno, virutas del disco de freno, uso de circuitos eléctricos, etc).
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LOS PIES: Uso obligatorio de zapatos de seguridad al entrar al taller o laboratorio, en casos que exista riesgo de caídas de objetos pesados.
Manipular herramientas cuidadosamente.
Asegurar la integridad física propia y del grupo de trabajo.
Circular solo por las zonas de seguridad demarcadas.
Toda actividad debe desarrollarse bajo supervisión de la persona a cargo del taller o laboratorio.
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LAS MANOS: Se utilizarán siempre guantes de protección cuando se manipulen cualquier tipo de fluidos, en uso de herramientas e intervención del motor, desarme de partes y trabajo en sistemas eléctricos.
¡Atención!

## Slide 17
ACTIVIDAD PRÁCTICA
11
12 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¡PRACTIQUEMOS!
PRACTICANDO CON SISTEMA BLUETOOTH
Ahora realizaremos una actividad práctica.
Te sugerimos seguir las instrucciones que van
adjuntas en la guía que el profesor te entregará.

## Slide 18
PRACTICANDO CON SISTEMA BLUETOOTH
¡No olvides contestar y entregar el ticket de salida!
¡Hasta la próxima!
13 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
TICKET DE SALIDA
ANTES DE TERMINAR: