## Slide 1
  En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
SECTOR METALMECÁNICA | NIVEL 4° MEDIO
MÓDULO 7
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS HIDRAÚLICOS Y NEUMÁTICOS

## Slide 2
MÓDULO 7 |MANTENIMIENTO DE SISTEMAS HIDRAÚLICOS Y NEUMÁTICOS
ACTIVIDAD 12
ELECTRONEUMÁTICA

## Slide 3
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Reparar y probar sistemas hidráulicos y neumáticos, responsables de diversas funciones en los vehículos, tales como suspensión, sistema de dirección, frenos y transmisión de potencia manual y automática, utilizando las herramientas e instrumentos apropiados, de
acuerdo a las especificaciones
técnicas del fabricante y
estándares internacionales.

## Slide 4
CIRCUITOS BÁSICOS NEUMÁTICA
¿QUÉ APRENDIMOS LA ACTIVIDAD ANTERIOR?
2
Interpretaste la simbología, diagramas y planos
de circuitos básicos neumáticos.
Armaste y probaste diferentes circuitos neumáticos.
Reconociste de manera correcta diferentes componentes utilizados para armar diferentes circuitos neumáticos.
1
3
4
Resolviste problemas de aplicaciones practicas en circuitos neumáticos.
RECORDEMOS

## Slide 5
ANTES DE COMENZAR
¡Compartan experiencias con sus compañeros!
ELECTRONEUMÁTICA
¿Qué saben de los componentes utilizados en
electro-neumática?
¿Pueden identificar su simbología?
¿Cuál es la diferencia entre neumática
Y electroneumática?
¿Con qué diferentes componentes pueden armar un circuito electroneumático?
ALGUNAS PREGUNTAS

## Slide 6
Reconocerás de manera correcta diferentes componentes utilizados para armar diferentes circuitos electro-neumáticos.
1
Al término de la actividad estarás en condiciones de:
ELECTRONEUMÁTICA
12
MENÚ DE LA ACTIVIDAD
2
Interpretaras simbología, diagramas y planos de circuitos electro-neumáticos.
Armarás y probaras diferentes circuitos
electro-neumáticos.
3
Resolverás problemas de aplicaciones practicas en circuitos electro-neumáticos.
4

## Slide 7
ELECTRONEUMÁTICA
En la electroneumática se combina la electricidad con la neumática, el control y mando es entregado a la electricidad y el trabajo de los actuadores a la neumática.
Tiene la ventaja de menores pérdidas de aire y se pueden integrar los finales de carrera o sensores en los actuadores, el control y mando puede estar a gran distancia.
En la electroneumática se combinan la potencia de la neumática con el control eléctrico, y en sistemas más complejos la electrónica.

## Slide 8
PARTES DE UN CIRCUITO ELECTRONEUMÁTICO Finales de carrera (sensores)
Interruptor
Magnético (red)

## Slide 9
SENSORES
Óptico
Capacitivo

## Slide 10
FUENTE DE PODER, INTERRUPTORES (BOTONERA)
Y RELÉS

## Slide 11
CILINDRO DE SIMPLE EFECTO CON MANDO DIRECTO
E INDIRECTO
Ejemplo de resultado al trabajar con software. Con este diagrama se trabaja en laboratorio neumática
Circuito
neumático
Circuito eléctrico
Mando indirecto
Mando directo

## Slide 12
¿CUÁNTO APRENDIMOS?
ELECTRONEUMÁTICA
¡Ahora realizaremos una actividad que resume todo lo que hemos visto! ¡Atentos!
12
REVISEMOS

## Slide 13
Al trabajar en sistemas neumáticos se recomiendan las siguientes indicaciones de seguridad:
Primero conectar los tubos flexibles, luego revisar que todo esta bien conectado y sólo a continuación conectar, dar o abrir el aire comprimido.
Los tubos flexibles que se sueltan estando sometidos a presión, pueden causar accidentes. Por lo tanto, deberá desconectarse o cerrar de inmediato la alimentación de presión.
Al conectar el aire comprimido, es posible que los actuadores se activen avanzando, retrocediendo o girando imprevistamente.

## Slide 14
Al trabajar en sistemas neumáticos se recomiendan las siguientes indicaciones de seguridad:
Al localizar posibles fallas, utilizar las herramientas apropiadas.
Colocar los detectores de final de carrera mecánico y electro mecánico de acuerdo al sentido de accionamiento. Si el pistón o vástago ejecuta movimientos rápidos, los detectores de posiciones finales sólo deberán activarse por la cabeza del vástago en el sentido previsto. Los detectores no deberán activarse frontalmente.
No manipular o cambiar la presión del sistema sin autorización del docente. No deberá superarse la presión máxima de funcionamiento del sistema.
Utilizar los voltaje especificados.

## Slide 15
¡ATENCIÓN!
Materiales inflamables: Tener máxima precaución al momento de manipular o extraer el combustible de los sistemas del vehículo (bomba combustible, mangueras de inyección, etc).
Protección obligatoria de la vista: Se utilizarán antiparras siempre que exista riesgo de proyección de partículas a los ojos. (aceites, líquidos refrigerantes y de freno, virutas del disco de freno, uso de circuitos eléctricos, etc).
Protección obligatoria de los pies: Uso obligatorio de zapatos de seguridad al entrar al taller o laboratorio, en casos que exista riesgo de caídas de objetos pesados.
Manipular herramientas cuidadosamente.
Asegurar la integridad física propia y del grupo de trabajo.
Circular solo por las zonas de seguridad demarcadas.
Toda actividad debe desarrollarse bajo supervisión de la persona a cargo del taller o laboratorio.
Protección obligatoria de las manos: Se utilizarán siempre guantes de protección cuando se manipulen cualquier tipo de fluidos, en uso de herramientas e intervención del motor, desarme de partes y trabajo en sistemas eléctricos.
ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD:

## Slide 16
ACTIVIDAD PRÁCTICA
ELECTRONEUMÁTICA
Ahora realizaremos una actividad práctica.
Te sugerimos seguir las instrucciones que van
Adjuntas en la guía que el profesor te entregará.
12
¡PRACTIQUEMOS!

## Slide 17
TICKET DE SALIDA
ELECTRONEUMÁTICA
¡No olvides contestar la Autoevaluación y entregar el Ticket de Salida!
¡Hasta la próxima!
ANTES DE TERMINAR: