## Slide 1
En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
SECTOR ELECTRÓNICA | NIVEL 4° MEDIO
MÓDULO 7
OPERACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL ELÉCTRICO INDUSTRIAL

## Slide 2
ACTIVIDAD 4
SENSORES Y SEÑALES ANALÓGICAS
MÓDULO 7 | OPERACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL ELÉCTRICO INDUSTRIAL

## Slide 3
Conecta y programa equipos de control eléctrico, utilizados para el arranque y protección de procesos y maquinarias según requerimientos del proyecto.
APRENDIZAJE ESPERADO
METODOLOGÍA SELECCIONADA
Estaciones de trabajo.
SENSORES Y SEÑALES ANALÓGICAS

## Slide 4
MENÚ DE LA ACTIVIDAD
4
SENSORES Y SEÑALES ANALÓGICAS
1
2
Actividad de conocimientos previos “Contadores y operadores aritméticos.ppt”
Sensores de temperatura
Escalamiento de señales
Actividad ¿Cuánto hemos aprendido?
Actividad Práctica
Ticket de Salida
2
3
4
5
6

## Slide 5
CONOCIMIENTOS PREVIOS
ACTIVIDAD
4
SENSORES Y SEÑALES ANALÓGICAS
¡Ahora veamos cómo lo que ya has aprendido refuerza y mejora lo que estás a punto de aprender!

## Slide 6
CONOCIMIENTOS PREVIOS
ACTIVIDAD
4
Realizaremos una actividad que nos permitirá poner en práctica lo aprendido anteriormente.
Veamos este video.
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=GdTsdkJr16o

## Slide 7
SENSORES DE TEMPERATURA
Los sensores de temperatura son los elementos encargados de transformar la variable física (temperatura) en una señal eléctrica capaz de ser procesada por micro controladores y PLC. Para lograr dicha tarea existen diferentes marcas y modelos dentro del mercado, en específico nos centraremos en los sensores de uso industrial como termocuplas.

## Slide 8
Para poder procesar la señal que nos entrega una termocupla es necesario entender su funcionamiento, estos elementos son fabricados por la unión de dos alambres de distinto material normalmente de niquel y hierro, a esta unión se le llama punta caliente y a los dos extremos libres se les llama punta fría.
+
–
SENSORES DE TEMPERATURA

## Slide 9
+
–
Al aplicar temperatura en la unión de los metales se genera un voltaje muy pequeño (efecto Seebeck) del orden de los milivolts el cual aumenta con la temperatura. Por ejemplo, una termocupla “tipo J” está hecha con un alambre de hierro y otro de constantán (aleación de cobre y nickel). Al colocar la unión de estos metales a 750 °C, debe aparecer en los extremos 42.2mV.
SENSORES DE TEMPERATURA

## Slide 10
Normalmente las termocuplas industriales se consiguen encapsuladas dentro de un tubo de acero inoxidable u otro material (vaina), en un extremo está la unión y en el otro el terminal eléctrico de los cables, protegido dentro de una caja redonda de aluminio (cabezal).
SENSORES DE TEMPERATURA

## Slide 11
Para poder procesar la señal que produce la termocupla es necesario de un módulo adecuado que se acopla al PLC.
CAPTURA DE DATOS CON PLC

## Slide 12
ESCALAMIENTO DE DATOS
Debido a que una señal analógica como la temperatura puede tomar múltiples valores, es necesario procesarla de manera distinta dentro de un PLC, para ello es necesario realizar el escalamiento de la señal.

## Slide 13
Para resolver este problema debemos conocer la resolución del conversor análogo digital, este es el encargado de realizar la toma de muestra de la señal y transformarla en un número capaz de ser procesado por el PLC.
Resolución 8 bit
ESCALAMIENTO DE DATOS

## Slide 14
A mayor resolución mayor precisión en la medida final.
Resolución 12 bit
Ejemplo: Señal Análoga 4 a 20 mA.
ESCALAMIENTO DE DATOS

## Slide 15
Debido a que una señal analógica como la temperatura puede tomar múltiples valores es necesario procesarla de manera distinta dentro de un PLC, para ello es necesario realizar el escalamiento de la señal y esto se realiza mediante cálculo, aquí se vuelve especialmente útil que el controlador industrial pueda realizar operaciones matemáticas.
Los distintos tipos de señales estandarizadas son:
Lazo de corriente: 4-20ma
Lazo de voltaje: de 0 -10V
ESCALAMIENTO DE DATOS

## Slide 16
Debido a que una señal analógica como la temperatura puede tomar múltiples valores, es necesario procesarla de manera distinta dentro de un PLC, para ello es necesario realizar el escalamiento de la señal y esto se realiza mediante cálculo, aquí se vuelve especialmente útil que el controlador industrial pueda realizar operaciones matemáticas.
Ejemplo:
Considere un estanque con 100 litros de agua.
Cuando este está lleno el sensor marca 20 mA
Y cuando esta vacío marca 4 mA.
¿Cuántos litros hay cuando el sensor marca 16,8 mA?
ESCALAMIENTO DE DATOS

## Slide 17
Para obtener el escalamiento del sensor, aplicamos la ecuación de la recta:
ESCALAMIENTO DE DATOS

## Slide 18
Antes de realizar la actividad práctica te invitamos a que revises la cápsula animada:
“Uso de multitester o multímetro”
COMPLEMENTARIO
MATERIAL

## Slide 19
¿CUÁNTO APRENDIMOS?
REVISEMOS
4
SENSORES Y SEÑALES ANALÓGICAS
¡Ahora realizaremos una actividad que resume todo lo que hemos visto! ¡Atentos, atentas!

## Slide 20
Manipular cuidadosamente herramientas.
Toda actividad debe desarrollarse bajo supervisión de la persona a cargo del taller o laboratorio.
Utilizar EPPs para el autocuidado.
Ser ordenado con el área de trabajo.
Ser cuidadoso y respetuoso con los integrantes del equipo de trabajo, asegurando la integridad física de todos.
¡ATENCIÓN!
ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD:

## Slide 21
TICKET DE SALIDA
ANTES DE TERMINAR:
¡No olvides contestar y entregar el Ticket de Salida!
¡Hasta la próxima!
SENSORES Y SEÑALES ANALÓGICAS