## Slide 1
En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
SECTOR ELECTRÓNICA | NIVEL 4° MEDIO
MÓDULO 7
OPERACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL ELÉCTRICO INDUSTRIAL

## Slide 2
ACTIVIDAD 5
PARADA DE EMERGENCIA
MÓDULO 7 | OPERACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL ELÉCTRICO INDUSTRIAL

## Slide 3
Arma tableros de control y de fuerza considerando las características de los equipos y dispositivos industriales a modificar o programar, según planos y normativas vigentes.
APRENDIZAJE ESPERADO
METODOLOGÍA SELECCIONADA
Aprendizaje basado en Problemas
PARADA DE EMERGENCIA

## Slide 4
MENÚ DE LA ACTIVIDAD
5
PARADA DE EMERGENCIA
Actividad de conocimientos
Sistemas de parada de emergencia
Relé de seguridad
Actividad ¿Cuánto hemos aprendido?
Ticket de Salida
1
2
3
4
5

## Slide 5
CONOCIMIENTOS PREVIOS
ACTIVIDAD
5
PARADA DE EMERGENCIA
¡Ahora veamos cómo lo que ya has aprendido refuerza y mejora lo que estás a punto de aprender!

## Slide 6
Un botón de paro de emergencia es un dispositivo de seguridad del que sobresale el operador de color rojo de forma de cabeza de hongo (cabeza de seta), el cuál debe ser presionado de manera manual sólo cuando se presenten situaciones de peligro en una máquina o sistema automatizado.
PARADA DE EMERGENCIA

## Slide 7
Los botones de paro de emergencia deben ser visibles y fácilmente accesibles donde puedan ser alcanzados fácilmente por el operario.
Siempre deben ser de color rojo, cabeza de seta con un círculo amarillo en la superficie inferior.
PARADA DE EMERGENCIA

## Slide 8
De todos los botones, los de paro de emergencia son los más grandes (más visibles), al ser accionados (pulsados) abren un contacto normalmente cerrado, por medio de un mecanismo que queda enclavado (abierto).
PARADA DE EMERGENCIA

## Slide 9
¿QUÉ DIFERENCIA TIENE CON UN BOTÓN DE PARADA NORMAL?
Los botones de paro de emergencia sólo deben ser operados en condiciones anormales de funcionamiento, y tienen como función detener de manera efectiva el equipo que está en funcionamiento, y no deben desactivar frenos electromagnéticos ni equipos de iluminación.

## Slide 10
Interruptor “pull cord” es un tipo de interruptor de emergencia que se acciona por cable, tiene como finalidad realizar la detención de la maquinaria cuando el personal queda atrapado y el botón de emergencia se encuentra lejos, es muy utilizado en cintas transportadoras.
¿QUÉ DIFERENCIA TIENE CON UN BOTÓN DE PARADA NORMAL?

## Slide 11
¿QUÉ ES UN RELÉ DE SEGURIDAD?
Es un elemento pensado específicamente para realizar la conexión de los diferentes elementos de mando para seguridad, normalmente se identifican por ser de color rojo o amarillo

## Slide 12
Posee directamente unos terminales para realizar la conexión de todos los interruptores de seguridad, además posee una salida para encender una luz de emergencia y conexión directa hacia la entrada del PLC
¿QUÉ ES UN RELÉ DE SEGURIDAD?

## Slide 13
Antes de realizar la actividad práctica te invitamos a que revises la cápsula animada:
“Uso de protoboard”
COMPLEMENTARIO
MATERIAL

## Slide 14
¿CUÁNTO APRENDIMOS?
REVISEMOS
5
PARADA DE EMERGENCIA
¡Ahora realizaremos una actividad que resume todo lo que hemos visto! ¡Atentos, atentas!

## Slide 15
Manipular cuidadosamente herramientas.
Toda actividad debe desarrollarse bajo supervisión de la persona a cargo del taller o laboratorio.
Utilizar EPPs para el autocuidado.
Ser ordenado con el área de trabajo.
Ser cuidadoso y respetuoso con los integrantes del equipo de trabajo, asegurando la integridad física de todos.
¡ATENCIÓN!
ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD:

## Slide 16
TICKET DE SALIDA
ANTES DE TERMINAR:
¡No olvides contestar y entregar el Ticket de Salida!
¡Hasta la próxima!
PARADA DE EMERGENCIA