## Slide 1
  En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
Mantenimiento de los sistemas
de transmisión y frenos
MÓDULO 8
SECTOR METALMECÁNICA | NIVEL 4° MEDIO

## Slide 2
MÓDULO 8 |Mantenimiento de los sistemas de transmisión y frenos
ACTIVIDAD 8
TREN DE POTENCIA Y CONJUNTO EMBRAGUE

## Slide 3
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Realizar mantenimiento básico de diversos sistemas de vehículos automotrices livianos, semipesados y pesados, de acuerdo a las pautas de mantenimiento del fabricante, de inspección y diagnóstico de fallas.

## Slide 4
2
1
RECORDEMOS
¿QUÉ APRENDIMOS LA ACTIVIDAD ANTERIOR?
Identificaste el funcionamiento del sistema de frenos ABS, considerando sus partes y lo propuesto en el manual de servicio.
Reconociste las partes de un sistema de frenos ABS, considerando lo propuesto en el manual de servicio.
SISTEMA DE FRENOS ABS

## Slide 5
FRENOS Y MÁS !
ANTES DE COMENZAR
¡Compartan experiencias con sus compañeros!
ALGUNAS PREGUNTAS
•¿Qué es una transmisión mecánica?
•¿Cuál es su funcionamiento?
•¿Has tenido experiencia previa en el mantenimiento de este tipo de transmisiones?

## Slide 6
Conocerás partes y piezas del tren de potencia y transmisión de un automóvil.
8
MENÚ DE LA ACTIVIDAD
Conocerás partes y piezas del conjunto del embrague, considerando lo propuesto en manuales de servicio.
Al término de la actividad estarás en condiciones de:
1
2
COMPONENTES DEL SISTEMA DE FRENOS
Conocerás el proceso de accionamiento del conjunto de embrague y de la transmisión mecánica.
3

## Slide 7
TREN DE POTENCIA.
El Tren de Potencia es el que permite que el Torque o Par generado en el Motor, sea Transmitido hasta las ruedas motrices del vehículo.
Las partes componentes son:
1.- Motor.
2.- Conjunto embrague.
3.- Transmisión.
4.- Cardán o árbol de transmisión.
5.- Conjunto Diferencial.
6.- Ruedas Motrices.
En la actualidad, estas ruedas motrices se pueden encontrar montadas en la parte trasera del vehículo (para vehículos de carga especialmente), en donde el tren de potencia se reparte a lo largo del vehículo, también utilizado en algunos vehículos livianos.
Las ruedas motrices son las que permiten darle el desplazamiento al vehículo.
1
2
3
4
6
5

## Slide 8
Por lo tanto, hoy en día se hace común encontrar vehículos con accionamiento diferentes del freno de estacionamiento.
TREN DE POTENCIA.
En vehículos livianos, se ha masificado el uso del Tren de Potencia concentrado en la parte delantera del vehículo, por lo que las ruedas delanteras no solo dirigen el vehículo, sino que además le dan tracción.
Este sistema, al concentrar todo el Tren de Potencia en la parte delantera del vehículo, queda compuesto por los siguientes componentes:
El Cardán o árbol de transmisión se elimina, ya que no hay que transmitir el torque desde la transmisión al conjunto diferencia, por encontrarse en la misma unidad.
1.- Motor
2.- Conjunto embrague
3.- Transmisión y Conjunto Diferencial (incluidos en la misma unidad)
4.- Ruedas Motrices
1
2
3
4

## Slide 9
TREN DE POTENCIA.
En casos especiales se ha utilizado todo el Tren de Potencia en la parte trasera del vehículo, como es el caso de la marca Volskwagen con sus modelos Escarabajo y Comby, Porche, etc.

## Slide 10
TREN DE POTENCIA.
Visto lo anterior, es que sin importar donde se concentre el Tren de Potencia, es necesario transmitir el Torque o Par Motor desde el motor hasta las ruedas motrices.
Se analizará cada uno de los componentes que intervienen en la transmisión del Par motor, desde la salida del motor hasta llegar a las ruedas motrices.

## Slide 11
¡Comparte tus respuestas!
REFLEXIONEMOS
HAGAMOS UNA PAUSA
•¿Cuáles son los componentes del tren de potencia de un automóvil?
•¿En qué lugar es más recurrente encontrarlo?
•¿Cuál es la función de la transmisión dentro del tren de potencia?

## Slide 12
Conjunto de Embrague

## Slide 13
¿QUÉ ES EL CONJUNTO DE EMBRAGUE?
Como se observa en la imagen, las partes componentes principales del conjunto embrague, se montan sobre el volante de Inercia, que se fija a través de pernos al árbol de cigüeñal del Motor.
Es un conjunto de componentes que se ubican en la parte trasera del motor, cuya función es acoplar (transmitir) o desacoplar (interrumpir) el giro del motor del resto de la transmisión o Tren de Potencia.
Las partes componentes principales del Conjunto de embrague son:
Volante de Inercia
Disco de Embrague
Prensa de Embrague

## Slide 14
Volante de Inercia
Disco de Embrague
Prensa de Embrague
DISPOSICIÓN DEL CONJUNTO DE EMBRAGUE
1
2
3
1
2
3
1
2
3

## Slide 15
VOLANTE DE INERCIA
El Volante de Inercia cumple 3 funciones principales, estas son:
Permitir que sobre él se monten el disco y prensa de embrague.
Transmitir el giro del motor de arranque al árbol o eje de cigüeñal para el arranque inicial del motor, a través de la cercha (dentado periférico montado a presión sobre el volante de inercia) y pernos de fijación del volante al Flanche del árbol de cigüeñal.
Guardar la inercia suficiente para pasar de una explosión o trabajo mecánico del motor a otro.
Por ejemplo, en un motor de 4 cilindros y 4 tiempos, cada explosión o trabajo mecánico se produce cada 180º de giro de cigüeñal (1/2 vuelta).
La Inercia para pasar de un trabajo mecánico o explosión a otra, es guardada por el volante de inercia.

## Slide 16
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA
Esta función consiste en absorber las vibraciones generadas en el motor entre las diferentes explosiones, ya que estas son transmitidas directamente a la transmisión o caja de cambios
En la siguiente gráfica se observa de color verde la curva de vibraciones que se produce en el motor, las de color lila en cambio, son las vibraciones que pasan a la transmisión con un volante de inercia común o mono masa.
Existe un nuevo tipo de volante denominado Bi masa o de doble masa, el cual además de realizar las funciones antes mencionadas tiene una función adicional.

## Slide 17
VOLANTE DE INERCIA BI MASA O BOBLE MASA.
Como se puede observar el volante Bi masa logra reducir en un gran porcentaje las vibraciones que pasan a la transmisión, logrando evitar daños prematuros por vibraciones en rodamientos y componentes de la transmisión.
En la siguiente gráfica se observa de color verde la curva de vibraciones que se produce en el motor, las de color lila en cambio son las vibraciones que pasan a la transmisión con un volante de inercia de doble masa.

## Slide 18
VOLANTE DE INERCIA
Además de las funciones antes mencionadas, el Volante de Inercia tiene otra importante misión
Como se observa en la figura, es un Volante del tipo Doble Masa, pero más allá de eso, es importante mencionar que:
Además, cuenta con:
Cercha (dentado para el motor de arranque).
Rueda fónica.
Esta última tiene por función junto al sensor CKP (sensor de posición de cigüeñal):
Indicar la velocidad de giro del motor.
Indicar la posición PMS de los pistones 1 y su par. El par pistón del pistón 1, dependerá de la cantidad de cilindros que tenga el motor. Si es un motor de 4 cilindros, los pares son 1 y 4.
Una masa va apernada al volante de inercia.
La segunda masa aloja el conjunto embrague.

## Slide 19
DISCO DE EMBRAGUE
Como se mencionó anteriormente, el disco de embrague se ubica entre Volante de Inercia y Prensa de Embrague.
Su función es transmisitir el Torque o Par generado por el motor hacia el eje de entrada de la transmisión.
El Disco de Embrague cuenta con las siguientes Partes:
1.- Balata o Ferodo.
2.- Remaches.
3.- Cubo central.
4.- Resortes amortiguadores de torsión.
5.- Cubo estriado.
6.- Láminas (resortes) amortiguadores de presión.
1
2
3
5
4
6

## Slide 20
PRENSA DE EMBRAGUE
Siempre que el pedal de embrague esté suelto el conjunto se encuentra embragado (acoplado), solo se desembraga cuando el Conductor pisa el pedal de embrague.
Como se mencionó anteriormente, la prensa de embrague se ubica atornillada al Volante de Inercia. La función de la prensa de embrague es presionar al disco de embrague contra el volante de inercia, para que el par generado por el motor pase hacia el eje de entrada de la transmisión
Las partes componentes de la prensa de embrague son:
1.- Tapa de prensa.
2.- Abanico o diafragma.
3.- Plato de presión de la prensa.
1
2
3

## Slide 21
ACCIONAMIENTO DEL CONJUNTO EMBRAGUE
Cada vez que el Condutor intente mover la palanca de cambios, para conectar o desconectar una marcha, debe desembragar (desacoplar) el sistema, lo cual lo consigue presionando el pedal de embrague hasta el fondo.
Cuando el conductor realiza esta maniobra, el conjunto queda desembragado, por lo que el Par producido por el motor, no pasa hacia la transmisión o caja de cambios.
Accionamiento Mecánico.
Accionamiento Hidráulico.
Para transmitir el movimiento desde el pedal de embrague hasta la prensa de embrague, existen habitualmente 2 tipos de accionamiento.

## Slide 22
ACCIONAMIENTO DEL CONJUNTO EMBRAGUE
Al pisar el pedal de embrague, como se muestra en la figura, el movimiento se produce de la siguiente forma:
1
2
3
8
4
5
6
7
1.- Pedal de embrague.
2.- Punto de basculación (invierte movimiento).
3.- Piola de embrague y funda.
4.- Horquilla.
5.- Punto de basculación.
6.- Rodamiento de Empuje.
7.- Abanico o Diafragma.
8.- Regulación de juego libre de pedal de embrague.
Accionamiento Mecánico

## Slide 23
ACCIONAMIENTO DEL CONJUNTO EMBRAGUE
5cm
15cm
F2 = 30 kgs.
F1 = 10 kgs.
15cm
5cm
F3 = 90 kgs.
F4 = 360 kgs.
4cm
16cm
Para evitar que el disco de embrague resbale o patine entre Volante de Inercia y Prensa de embrague al momento de transmitir el Par Motor hacia la transmisión, la prensa debe ejercer una gran presión contra el disco de embrague y volante de inercia, por lo tanto, para desembragar el conjunto, la fuerza ejercida por el Conductor sobre el pedal de embrague debe ser amplificada.
Accionamiento Mecánico (Amplificación de Fuerza)
Relaciones de brazo
de palanca:
Pedal = 3:1
Horquilla = 3:1
Diafragma = 4:1
Amplificación de Fuerza:
F1 = 10 Kgs
F2 = 30 Kgs.
F3 = 90 Kgs
F4 = 360 Kgs.

## Slide 24
ACCIONAMIENTO DEL CONJUNTO EMBRAGUE
Otra forma de llevar el movimiento del pedal de embrague hasta la prensa de embrague, para producir el desembrague o desacoplamiento del embrague es mediante un accionamiento hidráulico.
Accionamiento Hidráulico
Básicamente contiene los mismos componentes mecánicos que el de accionamiento mecánico, pero en este sistema se agrega una bomba de embrague y un cilindro esclavo receptor convencional o concéntrico.
Cilindro Maestro Bomba de embrague
Cilindro Esclavo Concéntrico
Cilindro Esclavo Concéntrico
Cilindro Maestro Bomba de embrague

## Slide 25
¿CUÁNTO APRENDIMOS?
REVISEMOS
8
¡Ahora realizaremos una actividad que resume todo lo que hemos visto! ¡Atentos!
TREN DE POTENCIA Y CONJUNTO EMBRAGUE

## Slide 26
Veamos el siguiente video resumen!
¿Cómo funciona el Embrague?
VIDEO
VEAMOS EL SIGUIENTE

## Slide 27
ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD:
¡ATENCIÓN!
Materiales inflamables: Tener máxima precaución al momento de manipular o extraer el combustible de los sistemas del vehículo (bomba combustible, mangueras de inyección, etc).
Protección obligatoria de la vista: Se utilizarán antiparras siempre que exista riesgo de proyección de partículas a los ojos. (aceites, líquidos refrigerantes y de freno, virutas del disco de freno, uso de circuitos eléctricos, etc).
Protección obligatoria de los pies: Uso obligatorio de zapatos de seguridad al entrar al taller o laboratorio, en casos que exista riesgo de caídas de objetos pesados.
Manipular herramientas cuidadosamente.
Asegurar la integridad física propia y del grupo de trabajo.
Circular solo por las zonas de seguridad demarcadas.
Toda actividad debe desarrollarse bajo supervisión de la persona a cargo del taller o laboratorio.
Protección obligatoria de las manos: Se utilizarán siempre guantes de protección cuando se manipulen cualquier tipo de fluidos, en uso de herramientas e intervención del motor, desarme de partes y trabajo en sistemas eléctricos.

## Slide 28
Ahora realizaremos una actividad práctica.
Te sugerimos seguir las instrucciones que van
Adjuntas en la guía que el profesor te entregará.
ACTIVIDAD PRÁCTICA
¡PRACTIQUEMOS!
8
TREN DE POTENCIA Y CONJUNTO EMBRAGUE

## Slide 29
TICKET DE SALIDA
ANTES DE TERMINAR:
¡No olvides contestar la Autoevaluación y entregar el Ticket de Salida!
¡Hasta la próxima!
TREN DE POTENCIA Y CONJUNTO EMBRAGUE