## Slide 1
  En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
Mantenimiento de los sistemas
de transmisión y frenos
MÓDULO 8
SECTOR METALMECÁNICA | NIVEL 4° MEDIO

## Slide 2
ACTIVIDAD 6
CALIFICACIÓN DE TRANSMISIONES MECÁNICAS
MÓDULO 8 |MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y FRENOS

## Slide 3
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Realizar mantenimiento básico de diversos sistemas de vehículos automotrices livianos, semipesados y pesados, de acuerdo a las pautas de mantenimiento del fabricante, de inspección y diagnóstico de fallas.

## Slide 4
2
1
RECORDEMOS
¿QUÉ APRENDIMOS LA ACTIVIDAD ANTERIOR?
Conociste el proceso de diagnóstico del conjunto de embrague, considerando sus partes y piezas, siguiendo lo propuesto en el servicio.
Aplicaste el proceso de diagnóstico del conjunto de embrague, considerando sus partes y piezas, siguiendo lo propuesto en el servicio.

## Slide 5
ANTES DE COMENZAR
¡Compartan experiencias con sus compañeros!
ALGUNAS PREGUNTAS
¿Cuál era el funcionamiento de este conjunto?
Nombra tres partes importantes de este conjunto.
¿Qué teníamos que considerar antes de efectuar el diagnóstico del conjunto de embrague?

## Slide 6
Conocerás la clasificación de dos tipos de transmisiones mecánicas: Longitudinales no sincronizadas y longitudinales sincronizadas, considerando sus partes y piezas móviles.
10
MENÚ DE LA ACTIVIDAD
Aplicarás el proceso de diagnóstico de transmisiones longitudinales sincronizadas, considerando sus partes y piezas móviles.
Al término de la actividad estarás en condiciones de:
1
2
CLASIFICACIÓN DE
TRANSMISIONES MECÁNICAS

## Slide 7
CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSMISIONES MECÁNICAS
En esta oportunidad, revisaremos las siguientes transmisiones mecánicas: según ubicación
Longitudinales no sincronizadas
Longitudinales sincronizadas (actuales)

## Slide 8
CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSMISIONES MECÁNICAS
La situación de ubicación de la transmisión en un vehículo dependerá de la ubicación del motor y del tipo de transmisión, ya sea delantera o trasera.
4
Motor
Diferencial
Transmisión
Embrague

## Slide 9
CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSMISIONES MECÁNICAS
En este caso, revisaremos la transmisión longitudinal montada en un vehículo con motor delantero longitudinal y tren de potencia o tracción trasera.
3
Motor
Embrague
Transmisión
Cardán
Diferencial
Motor
Embrague
Transmisión
Diferencial

## Slide 10
Transmisiones Mecánicas Longitudinales no sincronizadas
CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSMISIONES MECÁNICAS

## Slide 11
CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSMISIONES MECÁNICAS
Estas transmisiones dejaron de ser utilizadas por los siguientes motivos:
Dejar de desplazar engranajes pesados y grandes sobre un eje con estrías (como se aprecia en las imágenes anteriores), esto requería de palancas de cambios de grandes dimensiones, y de un gran recorrido para conseguir conectar las marchas.
Conectar engranajes que giran a diferentes velocidades, lo que resulta especialmente difícil, y queda más que todo en la pericia del Conductor, el evitar que los engranajes choquen al momento de intentar conectarlos.
Mejorar el contacto entre dientes para transmitir el torque de un engranaje a otro, ya que, para conectar engranajes desplazables, estos deben tener engranajes con dientes rectos, y el contacto entre ellos alcanza solo a un diente en cada engranaje.
Sin embargo, es importante saber cómo funcionaban...

## Slide 12
CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSMISIONES MECÁNICAS
De engranajes desplazables o no sincronizadas
6
Eje Primario o
de Entrada
Eje
Intermediario
Eje Secundario
o de Salida
1ª
2ª
3ª
4ª
Marcha
Atrás

## Slide 13
CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSMISIONES MECÁNICAS
Primera
Segunda
Secuencia de marchas

## Slide 14
CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSMISIONES MECÁNICAS
Secuencia de marchas
6
7
Tercera
Cuarta

## Slide 15
6
7
Marcha Atrás
CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSMISIONES MECÁNICAS
Secuencia de marchas

## Slide 16
Transmisiones Mecánicas Longitudinales Sincronizadas
CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSMISIONES MECÁNICAS

## Slide 17
El paso de las marchas se realiza mediante un elemento llamado conjunto sincronizador.
Este sincronizador al ser pequeño y liviano, permite realizar el paso de marchas con mayor facilidad.
Las palancas de cambios se hacen más pequeñas debido a que es más fácil desplazar el sincronizador.
CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSMISIONES MECÁNICAS
Dejar de desplazar engranajes pesados y grandes sobre un eje con estrías (como se aprecia en las imágenes anteriores), esto requería de palancas de cambios de grandes dimensiones, y de un gran recorrido para conseguir conectar las marchas.

## Slide 18
CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSMISIONES MECÁNICAS
De engranajes en Toma Constante Longitudinales Sincronizadas.
Eje de Entrada
Eje Intermediario
Eje de Salida
Palanca de
cambios
Selector de
cambios
Ejes de
marchas
Horquillas
Piñones de
1ª y 2ª
Piñones de
3ª y 4ª
Piñones de
Toma constante
Piñones de
Marcha Atrás
Sincronizadores
de 1ª y 2ª
Sincronizadores
de 3ª y 4ª
Sincronizador
de Marcha Atrás

## Slide 19
CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSMISIONES MECÁNICAS
De engranajes en Toma Constante Longitudinales Sincronizadas.

## Slide 20
CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSMISIONES MECÁNICAS
Neutro
En esta posición, no se conecta ningún piñón al eje de salida, por lo tanto, no existe relación de transmisión alguna.
De engranajes en Toma Constante Longitudinales Sincronizadas.

## Slide 21
CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSMISIONES MECÁNICAS
De engranajes en Toma Constante Longitudinales Sincronizadas.
16
Primera:
El desplazamiento hacia la derecha del sincronizador de 1ª y 2ª, produce el enclavamiento del piñón de 1ª al eje secundario o de salida.
El Par motor pasa del conjunto de embrague al Eje de Entrada de la Transmisión, pasa al Eje Intermediario, y luego pasa al Eje de Salida de la Transmisión a través de los engranajes de 1ª velocidad y su respectivo Sincronizador.

## Slide 22
CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSMISIONES MECÁNICAS
De engranajes en Toma Constante Longitudinales Sincronizadas.
16
Segunda:
El desplazamiento hacia la izquierda del sincronizador de 1ª y 2ª, produce el enclavamiento del piñón de 2ª al eje secundario o de salida.
El Par motor pasa del conjunto de embrague al Eje de Entrada de la Transmisión, pasa al Eje Intermediario, y luego pasa al Eje de Salida de la Transmisión a través de los engranajes de 2ª velocidad y su respectivo Sincronizador.

## Slide 23
CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSMISIONES MECÁNICAS
De engranajes en Toma Constante Longitudinales Sincronizadas.
16
Tercera:
El desplazamiento hacia la izquierda del sincronizador de 1ª y 2ª, produce el enclavamiento del piñón de 2ª al eje secundario o de salida.
El Par motor pasa del conjunto de embrague al Eje de Entrada de la Transmisión, pasa al Eje Intermediario, y luego pasa al Eje de Salida de la Transmisión a través de los engranajes de 2ª velocidad y su respectivo Sincronizador.

## Slide 24
CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSMISIONES MECÁNICAS
De engranajes en Toma Constante Longitudinales Sincronizadas.
16
Cuarta o directa:
El desplazamiento hacia la izquierda del sincronizador de 3ª y 4ª, produce el enclavamiento del piñón de 4ª al eje de entrada de la transmisión, por lo que giro pasa directo del eje de entrada al eje de salida sin pasar por el eje Intermediario..

## Slide 25
CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSMISIONES MECÁNICAS
De engranajes en Toma Constante Longitudinales Sincronizadas.
16
Quinta o sobremarcha:
El desplazamiento hacia la izquierda del sincronizador de 5ª velocidad produce el enclavamiento del piñón de 5ª al eje intermediario.
El Par motor pasa del conjunto de embrague al Eje de Entrada de la Transmisión, pasa al Eje Intermediario, y luego pasa al Eje de Salida de la Transmisión a través de los engranajes de 5ª velocidad y su respectivo Sincronizador.

## Slide 26
CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSMISIONES MECÁNICAS
De engranajes en Toma Constante Longitudinales Sincronizadas.
16
Marcha atrás:
Se interpone un piñón auxiliar de dientes rectos en los dientes rectos del piñón de reversa del Eje Intermediario y del sincronizador de 1ª y 2ª velocidad.
La finalidad de interponer un piñón auxiliar de dientes rectos entre los piñones de dientes rectos de reversa del eje intermediario y del sincronizador de 1ª y 2ª velocidad tiene como único objetivo invertir el sentido de giro del Eje de Salida.
De esta forma el vehículo puede desplazarse en retroceso.

## Slide 27
Transmisión manual, ¿cómo funciona?
VIDEO
VEAMOS EL SIGUIENTE
¡Veamos el siguiente video resumen!

## Slide 28
¿CUÁNTO APRENDIMOS?
REVISEMOS
10
¡Ahora realizaremos una actividad que resume todo lo que hemos visto! ¡Atentos!
CLASIFICACIÓN DE TRANSMISIONES MECÁNICAS

## Slide 29
ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD:
¡ATENCIÓN!
Materiales inflamables: Tener máxima precaución al momento de manipular o extraer el combustible de los sistemas del vehículo (bomba combustible, mangueras de inyección, etc).
Protección obligatoria de la vista: Se utilizarán antiparras siempre que exista riesgo de proyección de partículas a los ojos. (aceites, líquidos refrigerantes y de freno, virutas del disco de freno, uso de circuitos eléctricos, etc).
Protección obligatoria de los pies: Uso obligatorio de zapatos de seguridad al entrar al taller o laboratorio, en casos que exista riesgo de caídas de objetos pesados.
Manipular herramientas cuidadosamente.
Asegurar la integridad física propia y del grupo de trabajo.
Circular solo por las zonas de seguridad demarcadas.
Toda actividad debe desarrollarse bajo supervisión de la persona a cargo del taller o laboratorio.
Protección obligatoria de las manos: Se utilizarán siempre guantes de protección cuando se manipulen cualquier tipo de fluidos, en uso de herramientas e intervención del motor, desarme de partes y trabajo en sistemas eléctricos.

## Slide 30
Ahora realizaremos una actividad práctica.
Te sugerimos seguir las instrucciones que van
Adjuntas en la guía que el profesor te entregará.
ACTIVIDAD PRÁCTICA
¡PRACTIQUEMOS!
10
CLASIFICACIÓN DE TRANSMISIONES MECÁNICAS

## Slide 31
TICKET DE SALIDA
ANTES DE TERMINAR:
¡No olvides contestar la Autoevaluación y entregar el Ticket de Salida!
¡Hasta la próxima!
CLASIFICACIÓN DE TRANSMISIONES MECÁNICAS