## Slide 1
  En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
Mantenimiento de los sistemas
de transmisión y frenos
MÓDULO 8
SECTOR METALMECÁNICA | NIVEL 4° MEDIO

## Slide 2
ACTIVIDAD 20
TRANSMISIONES CVT, DCT Y TIPTRONIC
MÓDULO 8 | Mantenimiento de los sistemas de transmisión y frenos

## Slide 3
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Realizar mantenimiento básico de diversos sistemas de vehículos automotrices livianos, semipesados y pesados, de acuerdo a las pautas de mantenimiento del fabricante, de inspección y diagnóstico de fallas.

## Slide 4
2
1
RECORDEMOS
¿QUÉ APRENDIMOS LA ACTIVIDAD ANTERIOR?
TIPOS DE TRACCIÓN
Identificaste las funciones de diferentes tipos de tracciones, considerando el funcionamiento de sus partes y piezas móviles.
Reconociste las características de estos elementos, considerando la función de cada una de las partes móviles que posee.

## Slide 5
TIPOS DE TRACCIÓN
ANTES DE COMENZAR
¡Compartan experiencias con sus compañeros!
ALGUNAS PREGUNTAS
¿Cuál crees que es la más eficiente?
¿Cuántos tipos de transmisiones automáticas existen?

## Slide 6
Reconocerás e identificarás diferentes tipos de transmisiones automáticas, considerando sus partes y piezas móviles.
20
MENÚ DE LA ACTIVIDAD
Desarmarás diferentes tipos de transmisiones, considerando lo propuesto en las instrucciones y siguiendo las indicaciones del docente.
Al término de la actividad estarás en condiciones de:
1
2
TRANSMISIONES CVT, DCT Y TIPTRONIC

## Slide 7
VIDEO
VEAMOS EL SIGUIENTE
Veamos el siguiente video introductorio!

## Slide 8
TRANSMISIÓN DCT (DUAL CLUTCH TRANSMITION)
La Transmisión llamada DCT es una Transmisión de Doble Embrague que presenta otra alternativa para mejorar el rendimiento del motor y evitar las caídas de potencia entre marchas (al igual que la Transmisión CVT) como ocurre con las transmisiones mecánicas.
Aunque es una Transmisión Mecánica interiormente, tal cual la Transmisión Manual, presenta la ventaja que, al ser manejada como una transmisión Automática, el conductor no tiene incidencia en el paso de las marchas, ya que existe una Unidad de Control que se encarga de eso.

## Slide 9
TRANSMISIÓN DCT (DUAL CLUTCH TRANSMITION)
Al ser una Transmisión controlada por una Unidad de Control, no existe un pedal de embrague, es decir, el Conductor maneja este tipo de transmisiones igual que una Transmisión Automática.
El Doble Embrague que utilizan estas transmisiones, puede ser con 2 discos de embrague secos del tipo que utilizan las transmisiones Mecánicas, o pueden tener 2 Embragues húmedos, como los embragues que utilizan las Transmisiones Automáticas.

## Slide 10
TRANSMISIÓN DCT (DUAL CLUTCH TRANSMITION)
En las siguientes imágenes se observan a la izquierda una Transmisión con 2 Discos de Embrague secos, y al lado derecho una Transmisión con 2 Embragues Húmedos.

## Slide 11
TRANSMISIÓN DCT (DUAL CLUTCH TRANSMITION)
El paso de marchas de estas transmisiones se puede realizar mediante motores eléctricos, como ocurre en transmisiones DCT utilizadas por Ford, Peugeot, etc., o por Pistones Hidráulicos como ocurre con Transmisiones utilizadas por Fiat y marcas Chinas, entre otras.
En la imagen se observa una transmisión en donde el paso de las marchas se realiza con motores eléctricos controlados por la Unidad de Control de la Transmisión (TCU). En otras transmisiones se realiza mediante pistones Hidráulicos.

## Slide 12
TRANSMISIÓN DCT (DUAL CLUTCH TRANSMITION)
Al poseer Doble Embrague, esta Transmisión también necesita 2 ejes de entrada. Para este caso el Eje gris es ahuecado y por dentro de él pasa el segundo eje de entrada de color amarillo. Uno de esos ejes maneja los cambios impares (1ª, 3ª y 5ª), y el otro eje los cambios pares (2ª, 4ª y 6ª).
También posee 2 ejes de salida.
Posee una sola corona y un conjunto diferencial.

## Slide 13
TRANSMISIÓN DCT (DUAL CLUTCH TRANSMITION)
En la siguiente imagen, se observa que el embrague húmedo más pequeño está conectado al eje interior de color verde, que se utiliza para marchas impares, 1ª, 3ª y 5ª, por lo tanto, al acoplarse (embragarse) este embrague se transmite el torque a la marcha impar que esté conectada.

## Slide 14
TRANSMISIÓN DCT (DUAL CLUTCH TRANSMITION)
En la siguiente imagen, se observa que el embrague húmedo más grande está conectado al eje exterior de color rojo, que se utiliza para marchas pares, 2ª, 4ª y 6ª, por lo tanto, al acoplarse (embragarse) este embrague se transmite el torque a la marcha par que esté conectada.
https://www.youtube.com/watch?v=g9OkewhR8_U

## Slide 15
TRANSMISIÓN DCT (DUAL CLUTCH TRANSMITION)
https://www.youtube.com/watch?v=g9OkewhR8_U
Para efectuar el paso de marchas interiormente en la Transmisión, existen ejes, horquillas, conjuntos sincronizadores, al igual como se realiza en las transmisiones mecánicas.

## Slide 16
TRANSMISIÓN DCT (DUAL CLUTCH TRANSMITION)
Al igual que todas las transmisiones del tipo automáticas, aunque como se mencionó esta transmisión interiormente es mecánica, igual se debe utilizar un aceite especial para este tipo de transmisiones.
El cambio de aceite se efectúa muy parecido a como se realiza el cambio de aceite de las transmisiones mecánicas.
En las transmisiones en donde el paso de marchas es realizado con la ayuda de pistones hidráulicos, además de cambiar aceite de transmisión, también se debe chequear el estado y nivel del aceite hidráulico utilizado y cambiarlo de ser necesario.

## Slide 17
VIDEO
VEAMOS EL SIGUIENTE
Veamos el siguiente video que explica el funcionamiento de la transmisión DCT!

## Slide 18
TRANSMISIÓN CVT
La Transmisión llamada CVT es una Transmisión Continuamente Variable, es decir, una Transmisión que durante su funcionamiento realiza una cantidad de marchas indeterminadas.
Para realizar una gran cantidad de marchas, la Transmisión CVT cuentas con 2 Poleas, las que varían su diámetro en forma permanente durante el funcionamiento de la Transmisión.

## Slide 19
TRANSMISIÓN CVT
La diferencia fundamental de la Transmisión CVT con las Transmisiones Automáticas, consiste en que la Transmisión CVT no posee Trenes Hepicicloidales, ya que estos son reemplazados por el Sistema de Poleas.
Solo posee un Tren Hepicicloidal cuya función específica, es permitir que el vehículo se desplace hacia Adelante o en Retroceso.
Además, posee un Convertidor de Torque, un Cuerpo de Válvulas y Electroválvulas igual que la Transmisión Automática.

## Slide 20
FUNCIONAMIENTO DE LAS POLEAS
Los ejes en donde están montadas las Poleas de esta Transmisión tienen la siguiente función:
Uno corresponde al Eje de Entrada.
El otro corresponde al Eje de Salida.
Estas Poleas se comunican mediante una Cadena, la que transmite el movimiento de la Polea conectada al Eje de Entrada (conductora) a la Polea Conectada al Eje de Salida (conducida).

## Slide 21
FUNCIONAMIENTO DE LAS POLEAS
Ambas Poleas Están formadas por 2 conos cada una. Uno de los conos es fijo, y el otro cono está conectado a un pistón que se desplaza hacia los costados al existir o no existir Presión Hidráulica.
El movimiento de estos conos es inversamente proporcional, es decir, cuando en una polea su cono móvil se acerca al cono fijo, en la otra Polea el otro cono móvil se separa de su cono fijo.
Los conos móviles, son controlados desde la Unidad de Control de la Transmisión (TCU), por medio de las electroválvulas montadas en el cuerpo de válvulas de la Transmisión.

## Slide 22
FUNCIONAMIENTO DE LAS POLEAS
A
B
En las siguientes imágenes se observan 2 posiciones diferentes.
Si suponemos que la polea superior está conectada al eje de entrada, y la Polea inferior al eje de salida de la transmisión, se tendría lo siguiente:
En la imagen “A” se estaría produciendo 1ª velocidad, ya que el diámetro de la polea conductora (donde está montada la cadena), es pequeño, en cambio en la polea conducida (abajo), el diámetro el claramente muy superior.

## Slide 23
FUNCIONAMIENTO DE LAS POLEAS
En las siguientes imágenes se observan 2 posiciones diferentes.
Si suponemos que la polea superior está conectada al eje de entrada, y la Polea inferior al eje de salida de la transmisión, se tendría lo siguiente:
En la imagen “B” se estaría produciendo sobre Marcha (5ª o 6ª, incluso 7ª) ya que el diámetro de la polea conductora (donde está montada la cadena), es bastante grande, en cambio en la polea conducida (abajo), el diámetro el claramente bastante más pequeño.
A
B

## Slide 24
FUNCIONAMIENTO DE LAS POLEAS
Entre estas dos posiciones “A” y “B”, se pueden producir una gran cantidad de marchas, ya que cada vez que varían los diámetros de las Poleas Conductora y Conducida, se genera una relación de marchas diferente.
Esto es lo que permite, que cuando se conduce en modo Automático esta transmisión, no se siente el paso de marchas, al variar permanentemente los diámetros de ambas poleas, solo se percibe una aceleración o desaceleración constante.
A
B

## Slide 25
FUNCIONAMIENTO DE LAS POLEAS
Entre estas dos posiciones “A” y “B”, se pueden producir una gran cantidad de marchas, ya que cada vez que varían los diámetros de las Poleas Conductora y Conducida, se genera una relación de marchas diferente.
Debido a lo anterior, es que cuando se maneja la transmisión en forma Manual, en la programación de la Unidad de Control de la Transmisión, se establecen posiciones que permiten pasar 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, etc. Estableciendo una cantidad de marchas determinadas previamente programadas.
A
B

## Slide 26
CADENA DE TRANSMISIÓN CVT

## Slide 27
TRANSMISIÓN CVT
En este tipo de transmisiones, el aceite es fundamental para su correcto funcionamiento, ya que la fricción que se produce entre la cadena y los conos de las poleas debe reducirse al mínimo, para prolongar la vida útil de la transmisión.
El tipo de aceite que se utiliza para este tipo de transmisiones es especial para transmisiones CVT.

## Slide 28
MANTENCIÓN DE TRANSMISIÓN CVT
En este tipo de transmisiones, el aceite es fundamental para su correcto funcionamiento, ya que la fricción que se produce entre la cadena y los conos de las poleas debe reducirse al mínimo, para prolongar la vida útil de la transmisión
Por lo tanto, es muy necesario reemplazar el aceite de la Transmisión según indicación del Manual de Servicio o de la Pauta de Mantención que posee el vehículo, y además elegir el aceite adecuado.

## Slide 29
TRANSMISIÓN TIPTRONIC
Tiptronic
La Transmisión denominada Tiptronic, es una Transmisión que permite al Conductor, conducir en modo Automático (pasan los cambios en forma automática), o en forma Manual (el Conductor decide cuando pasan las marchas).
La tecnología hoy permite que esta opción se pueda seleccionar en la palanca de cambios o en el volante.
Tiptronic

## Slide 30
TRANSMISIÓN TIPTRONIC
La función Tiptronic esté ubicada en la palanca de cambios o en el volante, hoy en día los vehículos equipados con Transmisión Automática, CVT o DCT, equipan ambas opciones.
La función Tiptronic permite pasar marchas en forma secuencial, es decir, si se selecciona esta función al mover la palanca de cambios a posición +, los cambios pasan en forma ascendente
(1ª, 2ª, 3ª, 4ª 5ª, 6ª, etc.), no se pueden saltar marchas.
Al mover la palanca de cambios a posición -, los cambios pasan en forma descendente (6ª, 5ª, 4ª, 3ª 2ª, 1ª), no se pueden saltar marchas.

## Slide 31
TRANSMISIÓN TIPTRONIC
Cuando la función Tiptronic esté ubicada en el volante, las funciones son las siguientes:
Al lado izquierdo se ubica la función para rebajar marchas (-).
Al lado derecho se ubica la función para subir marchas (+).
Para activar la función, primero se debe poner la palanca de cambios en la opción Tiptronic, y luego se activas las paletas del volante. Si no se mueve la palanca a la opción, las paletas del volante no funcionan

## Slide 32
TRANSMISIÓN TIPTRONIC
Tiptronic
Tiptronic
Al activar la función hay sensores ubicados en la palanca de cambios y volante que le envían información a la Unidad de Control de la Transmisión (TCU), indicando los deseos del Conductor, y es la TCU quien realmente manda la señal a la Transmisión para realizar el paso de la marcha requerida, la cual se mostrará en el cuadro de instrumentos.

## Slide 33
TRANSMISIÓN TIPTRONIC
Tiptronic
Tiptronic
Antes de enviar la señal para pasar la marcha requerida, la TCU recibe señales de múltiples sensores (señal de velocidad de los ejes de entrada y salida de la Transmisión, señal de velocidad del vehículo (ABS), señal de posición de carga de motor, rpm, etc., (ECU Motor).
Si las condiciones no son adecuadas para pasar la marcha, la TCU no enviará la señal, es decir, no pasará la marcha requerida.

## Slide 34
TRANSMISIÓN TIPTRONIC
Tiptronic
Tiptronic
Antes de enviar la señal para pasar la marcha requerida, la TCU recibe señales de múltiples sensores (señal de velocidad de los ejes de entrada y salida de la Transmisión, señal de velocidad del vehículo (ABS), señal de posición de carga de motor, rpm, etc., (ECU Motor).
Si las condiciones no son adecuadas para pasar la marcha, la TCU no enviará la señal, es decir, no pasará la marcha requerida.

## Slide 35
TRANSMISIÓN TIPTRONIC
Tiptronic
Tiptronic
El modo de conducción Tiptronic es especial para ser utilizado en modo Deportivo, o cuando se desplaza en pendientes, especialmente en subida, ya que, si se conduce en modo automático, lo más probable es que la TCU esté pasando marcha rebajando o subiendo constantemente. mientras que, si se conduce en modo manual, mediante el Tiptronic se puede seleccionar una marcha adecuada y mantenerla en esa posición.

## Slide 36
TRANSMISIÓN TIPTRONIC
Para pasar la marcha requerida basta con tirar de la paleta hacia arriba (hacia el volante).
Si se rebaja la marcha se utiliza la paleta del lado izquierda.
Si se sube la marcha se utiliza la paleta del lado derecho

## Slide 37
¿CUÁNTO APRENDIMOS?
REVISEMOS
20
¡Ahora realizaremos una actividad que resume todo lo que hemos visto! ¡Atentos!
TRANSMISIONES CVT, DCT Y TIPTRONIC

## Slide 38
ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD:
¡ATENCIÓN!
Materiales inflamables: Tener máxima precaución al momento de manipular o extraer el combustible de los sistemas del vehículo (bomba combustible, mangueras de inyección, etc).
Protección obligatoria de la vista: Se utilizarán antiparras siempre que exista riesgo de proyección de partículas a los ojos. (aceites, líquidos refrigerantes y de freno, virutas del disco de freno, uso de circuitos eléctricos, etc).
Protección obligatoria de los pies: Uso obligatorio de zapatos de seguridad al entrar al taller o laboratorio, en casos que exista riesgo de caídas de objetos pesados.
Manipular herramientas cuidadosamente.
Asegurar la integridad física propia y del grupo de trabajo.
Circular solo por las zonas de seguridad demarcadas.
Toda actividad debe desarrollarse bajo supervisión de la persona a cargo del taller o laboratorio.
Protección obligatoria de las manos: Se utilizarán siempre guantes de protección cuando se manipulen cualquier tipo de fluidos, en uso de herramientas e intervención del motor, desarme de partes y trabajo en sistemas eléctricos.

## Slide 39
Ahora realizaremos una actividad práctica.
Te sugerimos seguir las instrucciones que van
Adjuntas en la guía que el profesor te entregará.
ACTIVIDAD PRÁCTICA
¡PRACTIQUEMOS!
20
TRANSMISIONES CVT, DCT Y TIPTRONIC

## Slide 40
TICKET DE SALIDA
ANTES DE TERMINAR:
¡No olvides contestar la Autoevaluación y entregar el Ticket de Salida!
¡Hasta la próxima!
TRANSMISIONES CVT, DCT Y TIPTRONIC